СОДЕРЖАНИЕ.

1. БОЕВОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ, СНАРЯЖЕНИЕ, СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

2. РУЧНОЙ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЙ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ           ИНСТРУМЕНТ

3. ПОЖАРНЫЕ РУКАВА

4. РУКАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5. ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ

6. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

7. РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

8. ПОЖАРНАЯ  СВЯЗЬ

9. ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ.

1. БОЕВОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ, СНАРЯЖЕНИЕ, СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

а                                                                  б

#### Рис. 1 Боевая одежда пожарного

а — рядового состава; б — начальствующего состава

Боевое обмундирование предназначено для защиты пожарных от воды, лучистой энергии, химических веществ и травмi (от битого стекла, обломков и т.п.). К боевому обмундированию относятся боевая одежда, теплоотражательный костюм, каска, рукавицы и сапоги. Кроме того, в зимнее время обмундирование дополняется ватной курткой с брюками, теплыми рукавицами и вязаным шлемом (подкасник). В комплект боевой одежды входят куртка, брюки для рядового и плащ — для начальствующего состава. Боевую одежду шьют из искусственной кожи типа «Шторм» или ви-нилискожи марки Т.

Основные детали комплекта типов А (начальствующий состав) и Б (рядовой состав): куртка и брюки состоят из верхней части и внутреннего слоя — теплоизолирующей подстежки. Верхняя часть изготовлена из термостойкой ткани "Теруса" с водоупорным покрытием, теплоизолирующая подстежка - из термостойкого нетканого материала, помещенного между слоями хлопчатобумажной ткани.

Куртка однобортная, удлиненная, с втачными рукавами, с внутренней текстильной застежкой, с водозащитным клапаном на карабинах, с карманом для рации (тип А - начальствующий состав). В верхней части рукавов куртки и по линии притачивания кокетки расположены световозвращающие и сигнальные полосы в два ряда - для начальствующего состава (рис. 1. а) и в один ряд - для рядового состава (рис. 1. б). На спинке ниже кокетки - надпись "Пожарная охрана".

Цветные кокетки и дополнительные ранговые отличия в виде белых сигнальных полос обеспечивают возможность быстрого обнаружения работающих в условиях ограниченной видимости на пожарах. Для уменьшения возможности попадания воды в пододежное пространство в конструкции куртки предусмотрены водозащитный клапан и хлястики на рукавах.

Боевая одежда нового образца комплектуется также съемной теплоизолирующей прокладкой, которая позволяет пожарным работать в условиях кратковременных повышенных тепловых воздействий (до 0,5 кал/см2). Воздухообмен пододежного пространства осуществляется через вентиляционные отверстия, имеющиеся на куртке и брюках. Конструкция куртки предусматривает возможность использования спасательного пояса, для чего с правой стороны куртки сделаны отверстия и шлевки для крепления плечевого ремня и кобуры для топора.

Масса новой конструкции боевой одежды начальствующего состава — 4,7, рядового — 4,4 кг. Одежда удобна при движениях пожарного и выдерживает температуру от —40 до +200 °С.

Для работы на пожарах с большим тепловым излучением (до 20 кал-см2-мин) применяют теплоотражательный костюм. В комплект такого костюма входят комбинезон с бахилами, куртка, защитная маска с пелериной, рукавицы и чехол для кислородно-изолирующего противогаза. Теплоотражательный костюм изготовляют из металлизированной ткани, предварительно обработанной огнезащитной пропиткой «МС». На внутренней стороне костюма имеется бязевая подкладка.

При работе в теплоотражательном костюме под него надевают ватную куртку и брюки, заправленные в сапоги. Поверх комбинезона пристегивают спасательный пояс с пожарным карабином, а под шлем-маску надевают каску.

Шлем-маска с пелериной пристегивается на пуговицах к куртке. В передней части шлем-маски имеется защитное оргстекло, ниже которого предусмотрено отверстие для воздухообмена. Рукавицы крепятся к рукавам куртки при помощи вшитых хлястиков. Для защиты рук пожарного от ожогов между основной тканью и подкладкой рукавиц проложен слой асбестовой ткани.

При использовании комплекта боевой одежды пожарного I уровня защиты запрещается:

работать в комплекте без использования специальных средств защиты головы,

рук и ног пожарного;

работать в неполном комплекте боевой одежды и без теплоизолирующих

подстежек;

работать в костюме, не соответствующем размеру и росту человека;

работать    в    боевой    одежде    пожарного,    имеющей    термические    или механические повреждения;

допускать к работе лиц; не имеющих соответствующей подготовки и опыта работы по тушению пожаров.

Зона опасного влияния тепловой радиации, в которой можно работать в костюме, устанавливается лицом, возглавляющим тушение пожара.

Порядок надевания костюма:

1. Комплект   боевой   одежды   пожарного   Т   уровня   надевается   поверх форменного обмундирования.

2. Перед надеванием комплекта БОП прикрепить теплоизолирующие подстежки к куртке и брюкам при помощи пластмассовых пуговиц и навесных петель.

3. Надеть брюки и отрегулировать длину бретелей.

4. Надеть куртку, застегнуть текстильные застежки и карабины.

Текущий ремонт:

1. При повреждениях деталей боевой одежды пожарного, если это не связано с прожогами, разрыв зашить швом встык, затем используя вырезанную полоской ткань из ремкомплекта, прикрыть шов со всех сторон на 1,5 см и пришить полоску через край термостойкими нитками.

2. При прожоге ткани на образовавшееся отверстие накладывают сверху заплатку из ремкомплекта, подгибая ее внутрь на 1,0-1,5 см и пришивая заплатку через край термостойкими нитками.

3. При осмотре комплекта боевой одежды пожарного необходимо следить за состоянием фурнитуры (пуговиц, карабинов, текстильной застежки), заменяя поврежденные детали исправными.

Техническое обслуживание:

1. После работы комплект должен быть очищен от загрязнений и высушен в исправленном виде. Правила ухода за БОП - в соответствии с инструкцией Приложение А).

2. При значительных повреждениях комплекта, которые не могут быть устранены в условиях потребителя, изделие подлежит изъятию из эксплуатации с последующим списанием.

Маркировка:

Маркировка изделий по ГОСТ 10581 с указанием обозначений по защитным свойствам по ГОСТ 12.4.103 (ВуВпТи).

Упаковка:

Готовые изделия упаковываются в полиэтиленовые пакеты. При укладке БОП следует:

-   разложить куртку спинкой вверх в застегнутом виде, рукава сложить на спинку, затем куртку сложить вдвое в поперечном направлении;

-   брюки сложить пополам в долевом направлении, затем сложить втрое в поперечном направлении;

-   сложенные брюки вложить в сложенную куртку,

-   уложить комплект в полиэтиленовый пакет.

Хранение:

1. Боевую одежду пожарного хранят на вешалке в шкафу или в сложенном виде в полиэтиленовом мешке в сухом, отапливаемом помещении в месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей.

2. Хранить в полиэтиленовом мешке грязный, мокрый и неисправный костюм категорически воспрещается.

##### Рис.  2 Теплозащитный  костюм ТК-800

На пожарах нефтяных фонтанов, лесобирж и т. п. при необходимости пребывания личного состава непосредственно у очага горения применяют теплозащитный костюм, образец которого представлен на рис.2 Теплозащитный костюм ТК-800 шьют из металлизированной ткани с многослойной внутренней подкладкой. Время защитного действия теплозащитного костюма при температуре окружающей среды 200°С составляет 16 мин, при воздействии температуры до 800 °С — 3 мин. Масса костюма — 17 кг.

Каски, применяемые в пожарной охране, бывают различных образцов. Пластмассовая каска нового образца (см. рис.1) состоит из поликарбонатового корпуса овальной формы, защищающего голову от ударов. При этом тулья, закрепленная с внутренней стороны корпуса, Смягчает силу удара равномерным распределением нагрузки по всей поверхности головы. Пелерина с задней стороны каски и забрало спереди ослабляют действие лучистой энергии, а также защищают шею и лицо пожарного от попадания воды, искр и т. п.

Забрало закреплено на каске при помощи системы металлических пластин с шарнирными связями, которые обеспечивают два его фиксированных положения. Перевод забрала из нижнего положения в верхнее достигается при нажатии на кнопку защелки.

Пластмассовые каски нового образца изготовляют одного размера. Однако наличие подбородочного ремня и стягивающего шнура тульи позволяет регулировать внутреннее пространство до требуемого.

Термостойкие резиновые сапоги предназначены для защиты ног от тепловых и механических воздействий, а также от воздействия агрессивных сред. Масса сапог не более 2,7 кг.

Боевое обмундирование должно быть подогнано для каждого бойца и командира пожарной части так, чтобы они имели опрятный и подтянутый внешний вид.

Пригодность боевого обмундирования проверяют внешним осмотром при заступлении на дежурство. Оно должно быть сухим, чистым и исправным. В случае обнаружения неисправностей (надрезы, прожог и т. п.) боевое обмундирование снимают с боевого расчета до приведения его в исправное состояние.

Снаряжение состоит из спасательного пояса, карабина и кобуры с поясным топором.

Спасательный пояс бывает трех размеров: 1050, 1200, 1350 мм при ширине ленты 75 мм и толщине 4 мм. Пояс изготовляют из четырехслойной хлопчатобумажной тканевой ленты, окрашенной водостойкой краской коричневого или черного цвета. К одному концу ленты прикреплена пряжка. На другом ее конце имеются пять пар облицованных металлическими накладками отверстий для застегивания пояса. На расстоянии 220 мм от пряжки прикреплено полукольцо для подвески карабина. Пристегивается карабин к спасательному поясу с левой стороны при помощи ремешка с кнопкой. Карабин пожарный (рис.3) применяют для торможения спасательной веревки-при спасании людей и самоспасении пожарного, а также для его закрепления| за ступеньки пожарной лестницы или элемент конструкции здания и сооружения при работе на высоте.

Карабин изготовляют из стали Ст. 20 с гальваническим покрытием. Затвор 2 карабина открывается внутрь, преодолевая сопротивление пружины, находящейся внутри продольного канала затвора. Откидной конец затвора имеет бородку, которая входит в вырез замка. При этом втулочный замыкатель 1 обеспечивает автоматическое запирание замка, что предотвращает самопроизвольное его открывание.

##### Рис. 3 Карабин пожарный

1— замыкатель; 2 — затвор

Техническое состояние спасательного пояса и карабина определяют ежедневно внешним осмотром. При обнаружении каких-либо неисправностей снаряжение снимают с боевого расчета до приведения его в исправное состояние. После устранения выявленных неисправностей, а также один раз в год и перед постановкой снаряжения в боевой расчет его подвергают испытанию на прочность. При испытании под нагрузкой спасательный пояс надевают на оправку диаметром не менее 300 мм, застегивают пряжку и карабин с закрытым затвором равномерно загружают усилием 3500 Н в течение 5 мин. После снятия нагрузки на спасательном поясе и карабине не должно быть никаких повреждений. Затвор карабина должен свободно без заеданий открываться и закрываться. Карабин, не выдержавший испытания, бракуют.

Топор пожарный поясной предназначен для разборки легких конструкций элементов здания и сооружений, а также вскрытия кровли, дверей и окон. Кроме того, кирка топора позволяет закрепляться пожарному при передвижении по крутым скатам кровли.

Топоры пожарные поясные бывают с деревянным топорищем и цельнометаллические. Заостренные части (лезвие и кирка) полотна топора затачивают и подвергают термической обработке. Деревянные топорища изготовляют из древесины твердых пород, не имеющих трещин, сучков и гнили. Поверхность топорищ покрывают светлым лаком или олифой. Ручка цельнометаллического топора имеет резиновое покрытие.

Длина поясного металлического топора 410 мм, масса не более 1,7 кг. Его носят в специальной кобуре с правой стороны на спасательном поясе.

Спасательные средства для эвакуации людей с верхних этажей зданий и сооружений подразделяются на групповые и индивидуальные. К групповым средствам спасания относятся спасательный рукав, стационарное устройство (лестницы, спусковые механизмы, люки и т.п.), предусмотренные в конструкциях зданий и сооружений, а также пожарные автолестницы и коленчатые подъемники. К индивидуальным средствам спасания с высоты относятся спасательная веревка и спасательные устройства с гидравлическим или механическим регулируемым приводом торможения канатно-тросовой системы.

Спасательную веревку кроме проведения спасательных работ используют для подъема на высоту пожарного инструмента и рукавов.

Веревку свивают из высококачественной пеньки или льна. Она состоит из четырех скрученных пучков, в каждом из которых три пряди. На концы веревки вплетают металлические коуши. Один конец веревки обшивают белой тесьмой и наносят на нее инвентарный номер. Веревку, смотанную в клубок, хранят в непромокаемых чехлах, на поверхности которых крепят бирку с указанием даты последнего испытания и подписью лица, его проводившего.

Один раз в десять дней, а также перед каждым занятием и после применения веревку проверяют внешним осмотром. Она должна быть сухой, чистой, без следов плесени и иметь не более 15X200 мм обрывов нитей.

Перед каждым использованием на пожаре и на занятии веревку проверяют на прочность путем нагрузки массой трех бойцов (не более) в течение 1...2 с. При этом после снятия нагрузки веревка не должна иметь остаточного удлинения.

Один раз в 6 мес. веревку испытывают  статической нагрузкой с усилием 3500 Н в течение 5 мин. После снятия нагрузки веревка не должна иметь внешних повреждений и остаточного удлинения более 5 % ее первоначальной длины. Результаты испытаний и внешнего осмотра веревки заносят в журнал испытаний пожарно-технического вооружения.

Осветительные приборы (фонари) предназначены для освещения пути при передвижении пожарных в затемненных помещениях во время проведения разведки, а также места работы при тушении пожара. Пожарные фонари подразделяются на индивидуальные и групповые.

Фонарь электрический пожарный индивидуальный ФЭП-4 состоит из пластмассового корпуса, двух щелочных аккумуляторов типа НК-10 (кадмиево-никелевые), соединенных последовательно, светильника с выключателем и плечевого ремня. Заряженный фонарь ФЭП-4 с лампой напряжением 2,5 В и силой потребляемого тока 0,5 А может непрерывно работать не менее 8ч. Масса фонаря 2,8 кг.

Фонарь электрический пожарный групповой ФЭП-Г имеет металлический корпус с крышкой и ручкой, поворотную фару с двухнитевой лампой накаливания и выключатель. В корпусе размещены шесть последовательно соединенных аккумуляторов типа НК-10. Напряжение заряженной батареи 7,5 В. Продолжительность непрерывной работы с электролампами А-44 составляет 5 ч. Масса фонаря ФЭП-Г 7,6 кг.

При смене караула фонари проверяют внешним осмотром. Они должны быть чистыми. Не допускаются окисление клемм аккумулятора и наличие электролита на поверхности корпуса.

Не реже одного раза в десять дней и после каждого длительного пользования фонарем контролируют уровень электролита, его плотность и напряжение на клеммах аккумулятора. Плотность электролита проверяют ареометром, напряжение — нагрузочной вилкой. Если уровень электролита над пластинами менее 10...12 мм, а плотность менее 1,24 летом и 1,27 — зимой, необходимо долить аккумуляторы дистиллированной водой и поставить на подзарядку согласно требованиям инструкции по эксплуатации ФЭП. В конце зарядки напряжение каждой банки аккумулятора должно быть не менее 1,2В.

Технические характеристики  пожарных фонарей представлены в

таблице 1.1.

Таблица 1.1

| ПОКАЗАТЕЛИ | ФОНАРИ ПОЖАРНЫЕ |
| --- | --- |
|  | ФОС3-5/6 | ФЭГП-1М | ФЭР-2 |
| Код продукции | 34 6898 0002* | 48 5485 4618 | 48 5485 4620 |
| Нормативный документ | ТУ 3468-17777767-95 | ТУ 78.2.014-87 | ТУ 78.2.061-91 |
| Код предприятия-изготовителя | 17777767 | 08556748 |
| ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Освещённость на расстоянии 1м. от фонаря, лк | 10000 | 22000 | 200 (на расстоянии 5 м) |
| Продолжительность непрерывной работы, ч | 10 (с лампой 2,4 Вт); 3 (с лампой 6 Вт) | 6 (не менее) | 12 |
| Марка аккумуляторной батареи | SONNENSCHTIN или POWERSONIK | 2НКП 24М | НК-13П (3 шт.) |
| Рабочее напряжение, В | 6,0 | 5 | 3,75 |
| Диапазон рабочих температур, ° C | -40...+45 | -40…+50 | -40…+40 |
| Масса, кг | 1,6 | 4,7 (не более) | 2,8 (не более) |
| Габаритные размеры, мм | 320х169х115 | 250х245х150 | 205х130х210 |
| Срок службы, лет | нет данных |

2. РУЧНОЙ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЙ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ           ИНСТРУМЕНТ

При тушении пожаров возникает необходимость разбирать и вскрывать строительные конструкции, коммуникационные сети и элементы технологических установок. Для выполнения этих трудоемких работ на вооружении подразделений пожарной охраны имеется специальный инструмент, который в зависимости от вида используемой энергии подразделяется на две группы: немеханизированный и механизированный ручной инструмент.

Немеханизированный ручной инструмент предусматривает следующие его разновидности: багры, ломы, крюки, топоры.

Пожарные багры (табл. 2.1) применяют для разборки кровли, перегородок, стен, других элементов конструкций зданий и сооружений. Кроме того, баграми растаскивают горящие предметы, материалы и т. п. Багры, входящие в комплектацию пожарных автомобилей, бывают двух типов: БПМ — багор пожарный металлический представляет собой цельнометаллический стержень, на одном конце которого приварен крюк, а на другом — кольцевая ручка.

| Таблица 2.1. Основные технические данные пожарных багров |  | Таблица 2.2. Краткая техническая характеристика пожарных ломов |
| --- | --- | --- |

| Тип | Обозначение | Длина, мм | Масса, кг |  | Тип | Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I II | БПМ БПМ | 2000 650 | 5 2 |  | I II III | ЛПТ ЛПЛ ЛПУ | 30 25 25 | 1200 1100 500 | 6,7 4,5 1,8 |

БПН — багор пожарный насадной, закрепленный на деревянном шесте двумя заклепками диаметром 6 мм.

Пожарные ломы  (табл. 2.2) выпускают трех типов:

ЛПТ — лом пожарный тяжелый используют для вскрытия деревянных полов, ферм и т. п.

ЛПЛ — лом пожарный легкий применяют для расчистки места пожара, вскрытия кровли, обрешетки, а также отбивания льда колодцев гидранта и открывания их крышек.

ЛПУ — лом пожарный универсальный используют для выполнения в стесненных условиях легких рычажных работ, например вскрытия дверей, оконных переплетов и т. п.

•Крюк пожарный служит для выполнения работ при растаскивании, вскрытии и обрушении различных конструкций на пожарах.

В отверстии головки крюка закрепляется смоленая веревка длиной не менее 1,5 м.

К немеханизированному ручному инструменту, используемому в пожарной охране, относятся пилы (поперечные и продольные), которые хранят и переносят в чехлах, топоры плотницкие, лопаты (совковая, .штыковая) и набор электрозащитных средств для перерезания электрических проводов.

Техническое состояние ручного немеханизированного инструмента проверяют при смене дежурства. При внешнем осмотре обращают внимание на то, чтобы поверхность инструмента была гладкой, без трещин, пленок, заусенцев, глубоких раковин, окалин и ржавчины." Для предотвращения образования ржавчины ежедневно и после каждого использования инструмента его поверхность протирают сухой тряпкой до блеска,

Таблица   2.3 Основные испытательные характеристики защитных

средств

| Защитные средства | Срок испытания |
| --- | --- |
| Резиновые перчатки | 1 раз в 6 мес |
| Резиновые галоши | 1 раз в год |
| Ножницы и резиновый коврик | 1 раз в 2 года |

Никелировать, смазывать или красить наружные поверхности немеханизированного инструмента не разрешается, так как в этом случае они скользят в руках, а на окрашенных поверхностях трудно заметить повреждения.

По мере необходимости осуществляют заточку заостренных частей ручного инструмента, после чего их подвергают термической обработке на длину не менее 60 мм, лезвия топора — 15 мм и прямые концы ломов на глубину 150 мм.

Ломы, багры, крюки изготовляют из стали Ст. 45, полотно топора — из стали Ст. У7.

Электрозащитные средства (табл. 2.3). В условиях пожара нередко приходится встречаться с электропроводкой, находящейся под напряжением, не превышающем обычно 250 В.

При более высоком напряжении тушение пожара начинают только после выключения тока. В этих случаях для резки электропроводов используют комплект электрозащитных средств, к которым относятся: ножницы с электрозащитными ручками, диэлектрические резиновые перчатки, галоши (боты), резиновый рифленый коврик размером не менее 500x500 мм.

Пригодность электрозащитных средств к работе определяют внешним осмотром и испытанием. Внешним осмотром выявляют на защитных средствах повреждения (разрыв, прокол и т.п.), при наличии которых их изымают из дальнейшей эксплуатации.

Испытания проводят в специальных лабораториях.

Рис. 4  Бензомоторная пила Урал-5

1 — двигатель внутреннего сгорания; 2 — трансмиссия; 3 — пильный аппарат; 4 — пусковое устройство

Механизированный ручной пожарный инструмент по роду применяемой энергии подразделяется на : бензомоторный, электрический, пневматический и автогенорезательные аппараты.

Бензомоторная пила Урал-5 (рис. 4) может входить в комплектацию пожарных автомобилей любого типа и назначения. Она состоит из двигателя внутреннего сгорания 1, силовой передачи 2 (трансмиссии), пильного аппарата 3, стартера 4 (пусковое устройство).

Двигатель бензиновый одноцилиндровый, двухтактный, карбюраторный мощностью 3,68 кВт (5 л.с.). Система охлаждения воздушная. Топливом служит смесь бензина А-72 или А-76 с автотракторным маслом М8Б или М10Б в пропорции 20 : 1 по объему. Запас топлива 1,3 л на 40, 45 мин непрерывной работы.

Режущим органом бензомоторной пилы Урал-5 является пильная цепь для распиловки деревянных конструкций. Запуск двигателя осуществляется при помощи съемного стартера.

На базе бензомоторной пилы    Урал-5    выпускается универсальный комплект   механизированный    (УМК-4) (рис. 5), имеющий сменные рабочие органы, к которым кроме пильной цепи   относятся   приставка   корундового диска, бетонолом и переносной дымосос.

Мотопривод с корундовым диском (рис. 5а) обеспечивает распиловку деревянных, металлических и бетонных конструкций толщиной до 300 мм. Привод диска осуществляется от ведущего шкива, присоединенного к выходному валу редуктора при помощи ременной передачи.

а

б

в

Рис. 5 Универсальный механизированный комплект (УКМ-4)

а — мотопривод с корундовым диском; б —бетонолом; в — дымисос (ДП-7)

Передача энергии от двигателя к бетонолому (рис.56) обеспечивается гибким валом, который приводит во вращение кривошипно-шатунный механизм, преобразующий вращательное движение в возвратно-поступательное рабочего наконечника.

Переносной дымосос ДП-7 (рис. 5в) с приводом от бензомотора Урал-5 позволяет удалять продукты горения из помещения с температурой до 200 °С или подавать в него чистый воздух. Производительность дымососа 7 тыс. м3/ч. Переносной дымосос из комплекта    УКМ-4   можно также использовать для «получения и подачи на пожар воздушно-механической пены высокой кратности (КР=  800) в количестве 120 м3/мин.

Электропила цепная консольного типа имеется на вооружении автомобилей ГДЗС и состоит из электродвигателя, редуктора, цепной пилы. Для управления пилой на корпусе включателя смонтирована рукоятка. Приводом цепной пилы служит высокочастотный электродвигатель с частотой тока 400 Гц и напряжением 220В. Частота вращения ротора 12000 об/мин.

При пуске двигателя пильная цепь не должна касаться каких-либо предметов. Натяжение цепи должно быть нормальным. Нельзя наматывать пусковой трос стартера на руку.

Во избежание ударов пильной цепи о древесину в начале пиления (у основания пильной консоли) первым должен коснуться древесины упорный сектор, а затем уже пильная цепь. При внезапном обрыве цепи или ее сбое с консоли необходимо уменьшить частоту вращения двигателя и остановить его.

Отбойные пневматические молотки (бетоноломы) применяют при разборке железобетонных, каменных и кирпичных сооружений, а также для вскрытия твердых покрытий. В пожарной охране на автомобилях технической службы используют четыре типа отбойных молотков: МО-8, 9, 10 и 13.

Отбойный молоток (рис.6) состоит из рабочего наконечника 1, хвостовика 2, ствола 3, цилиндра с поршнем 4, стакана 5 с пусковым устройством, штуцера 6 для подвода сжатого воздуха и рукоятки 7. Пуск отбойного молотка осуществляется при нажатии на рукоятку, перемещая ее вдоль оси молотка.

При работе с отбойным молотком необходимо пользоваться защитными очками. Корпус молотка следует держать в вертикальном положении с небольшим наклоном на себя. Не допускается холостая работа бетонолома. Необходимо следить за креплением воздушного шланга на бетоноломе.

Рис. 6  Пневматический отбойный молоток (МО)

1— наконечник;  2 — хвостовик; 3 — ствол; 4 — цилиндр с поршнем; 5 — стакан С пусковым устройством; 6 — штуцер; 7 — рукоятка

Автогенорезательная ранцевая установка (рис.7) предназначена для резки на пожарах металлических решеток с толщиной прутка до 12 мм и других металлических конструкций. Особенностью использования автогенной резки металлов является то, что она возможна только для тех металлов, температура воспламенения которых в кислороде ниже температуры плавления, в противном случае металл будет плавиться скорее, чем сгорать, и не будет поддаваться резке. Цветные металлы, температура воспламенения которых выше, чем температура плавления, автогеном резать нельзя. Сталь, железо имеют температуру плавления выше температуры воспламенения и поэтому их можно резать автогенорезательной ранцевой установкой.

#### Рис. 7  Автогенорезательная ранцевая установка

1 — крышка;  2 — корпус;  3 — ацетиленовый  баллон;  4 — кислородный  баллон; 5 — ацетиленовый  редуктор;  6—шланг;  7 — резак;  8 — кислородный редуктор

Обнаруженные на отбойном молотке неисправности лотка устраняют только после отсоединения воздушного шланга.

Установка (см. рис.7) массой 10 кг смонтирована в металлическом корпусе 2 с крышкой 1 и приспособлена для переноски на спине. Она состоит из двух баллонов — с ацетиленом 3 и кислородом 4 с вентилями, понижающих редукторов типа РК-53Б и РД-2А для ацетилена 5 и кислорода 8. На панели в ящике закреплены манометры низкого и высокого давления кислорода и ацетилена. Редукторы и манометры соединены латунными трубками с баллонами. Подача газа от редуктора к резаку 7 осуществляется по резинотканевым шлангам 6 с внутренним   диаметром 9,5 мм и длиной  1,5 м. Кислородный баллон вместимостью 3 л под давлением 15 МПа (150 кгс/см2) окрашен в голубой цвет. В горловину на конусной резьбе ввернут запорный вентиль. Ацетиленовый баллон вместимостью 1,3 л под давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) окрашен в белый цвет. Для безопасного хранения ацетилена баллон заполнен специальной высоконапористой массой из активированного угля, пропитанного ацетоном, в котором растворен ацетилен. Под давлением в баллоне ацетилен взрывоопасен. Количество ацетилена определяется взвешиванием баллона до и после наполнения газом. Общий запас газа в баллоне обеспечивает продолжительность непрерывной резки металлов в течение 10 мин.

Редукторы служат для понижения давления газа, подаваемого к резаку независимо от снижения давления в баллонах. Для кислородного редуктора давление газа снижается до 0,6 МПа (6 кгс/см2), для ацетиленового — до 1,2...0,15 МПа (12...1,5 кгс/см2).Резак состоит из двух подводящих трубок — кислородной и ацетиленовой. Для подачи газов на трубках установлены вентили, при этом на кислородной трубке их два: один для образования подогревательного пламени перед началом резки, другой — для получения режущей струи кислорода.

Перед началом резки металла открывают вентили баллонов и по манометру определяют давление (высокое) газов. Далее, ввертывая регулировочные винты на редукторах, устанавливают низкое давление для кислорода и ацетилена (вентили на резаках должны быть закрыты). Затем последовательно открывают вентили подогревающего кислорода и ацетилена на резаке и, зажигая горячую смесь, регулируют пламя. После нагрева металла до температуры резания открывают вентиль режущего кислорода и выполняют резку. Закончив резку, последовательно перекрывают вентиль режущего кислорода, ацетилена, вентиль подогревающего кислорода и вентили баллонов, выпуская остатки газов из шлангов. В последнюю очередь вывинчивают регулировочные винты редукторов.

Техническое обслуживание автогенорезательной установки и работу на ней осуществляют в соответствии с правилами техники безопасности при выполнении газопламенной обработки металлов. При смене караулов необходимо проверить чистоту и надежность крепления элементов установки, отсутствие утечек газа, величину давления в баллонах, срок испытания баллонов.

При использовании автогенорезательной установки пожарный должен быть одет в исправную спецодежду, глаза его защищены очками со светофильтрами. Не допускается, чтобы рабочее давление кислорода было меньше давления ацетилена. В случае обнаружения неисправностей следует немедленно перекрыть вентиль на кислородном баллоне, а затем ацетиленовый вентиль на резаке.

Универсальный гидравлический инструмент

Все более широкое применение находит гидравлический инструмент, позволяющий выполнять широкий спектр работ.

В состав комплекта универсального гидравлического инструмента фирмы «Простор» входят:

- разжим РГ-250

- кусачки КГ-250

- разжим-кусачки РКГ- 250

- домкраты ДГ

- насосная станция СН-250

- Ручной насос РН-250

- катушка шланговая КШ-250/10

Разжим РГ-250

Шеститонным усилием разжим может пережать практически любую трубу и тем самым устранить течь либо прекратить подачу газа или пара в аварийной обстановке. Разжим способен раздвинуть узкий проем на ширину до 800 мм, приподнять упавшую ж/б панель перекрытия и открыть доступ в завал. Разжимное усилие на концах губок до 5 тонн, а в конце раскрытия - до 15 тонн. В таком положении разжим может удерживать груз за счет надежной системы обратных клапанов. (см. рис.8)

Рис. 8 Разжим РГ-25

Домкраты ДГ

Высота малого домкрата -460 мм, среднего - 620 мм, большого - 940 мм. Они способны дополнительно приподнять груз на высоту от 200 мм до 660 мм, а с использованием надставок и удлинителей - перекрывают рабочую зону до 3 м. Все три домкрата развивают подъемное усилие 10 тонн, а тянущее усилие до 7.5 тонн. При помощи домкратов можно подтаскивать грузы, перемещать массивное оборудование, подпирать обвисшие карнизы, подкреплять балки и перекрытия в зоне спасательных работ, затыкать пробоины и ставить "заплатки" на лопнувшие магистрали, резервуары и т.п.(см. Рис. 9)

Рис. 9 Кусачки КГ-250

# Кусачки КГ-250

Кусачки КГ-250 позволяют перекусить арматуру диаметром 25 мм, трос, деревянный брус, кабели, стойку автомобиля, трубу, уголок, швеллер и другие элементы различных конструкций под силу нашим кусачкам, развивающим максимальное усилие резания около 30 тонн. Максимальное раскрытие лезвий кусачек - 125 мм. Масса кусачек от 16 до 19 кг в зависимости от модификации.(см. Рис.10)

Рис.10 Кусачки КГ-250

Разжим-кусачки РКГ- 250

Имея одинаковые с кусачками силовые характеристики, а следовательно одинаковые возможности по перекусыванию и разрезанию, разжим-кусачки или «Комби» выполняют функцию еще и разжима, т.е. они незаменимы при ликвидации транспортных и промышленных аварий, надежный помощник монтажников, наладчиков, работников коммунальных служб. На Комби можно быстро установить стяжные приспособления. Максимальное разжимное усилие достигает 8 тонн, а при сжатии – 6 тонн. Масса разжима-кусачек – до 20 кг (в зависимости от исполнения).(см. Рис. 11)

Рис. 11 Разжим-кусачки РКГ-250

Насосная станция СН-250 и ручной насос.

Гидравлический инструмент приводится в действие от ручного насоса либо при помощи гидравлической насосной станции. Насосная станция и ручной насос собраны на основе серийно выпускаемых авиационных агрегатов и развивают рабочее давление до 250 атм. Насосная станция может работать от электромотора, воздушного компрессора автомобиля либо автономно от двигателя внутреннего сгорания.(см.Рис.12)

Рис. 12

Катушка шланговая КШ-250/10.

Подключение инструмента выполняется при помощи быстрофиксируемых гидравлических разъемов. Рабочий инструмент соединяется с приводным устройством через шланговую катушку. Она распределяет гидравлическую жидкость между двумя   потребителями   и   обеспечивает последовательную работу инструмента на удалении до10 метров. Шланговая катушка может устанавливаться на землю или монтироваться на насосной станции.(см. Рис. 13)

Рис. 13

# 3. ПОЖАРНЫЕ РУКАВА И РУКАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

3.1 ПОЖАРНЫЕ РУКАВА

Пожарные рукава являются гибкими трубопроводами, которые соединяются в рукавные линии для подачи огнетушащих средств к месту тушения пожаров. В зависимости от назначения рукава подразделяются на всасывающие и напорные.

Всасывающие рукава предназначены для подвода воды от водоисточника к всасывающему патрубку наcoca.

Рис.14 Всасывающий рукав

1— проволочная  спираль;  2 — резиновый  слей;  3 — прорезиненная  ткань;  4 — манжета; 5 — клеймо

Всасывающие рукава изготовляют двух групп: всасывающие (I группа) для работы при разрежении от открытого водоисточника и напорно-всасывающие (II группа) для работы как от открытого водоисточника,1 так и под давлением от водоисточника (гидранта). В зависимости от подачи и конструкции насоса всасывающие рукава бывают различных диаметров и длин.

Устройство всасывающего рукава показано на рис. 14.Резиновые слои обеспечивают герметичность внутренней полости рукава, а также его эластичность и гибкость. Проволочная спираль 1 предотвращает деформацию рукава при разрежении во время его использования с открытого водоисточника. Слои прорезиненной ткани 3 увеличивают механическую прочность рукава от растягивающих усилий и защищают резиновые слои 2 от истирания. На концах всасывающих рукавов имеются мягкие (без спирали) манжеты 4 для установки и закрепления соединительных головок, которые крепятся при помощи стяжных металлических лент. На наружной поверхности манжет каждого рукава ставят клеймо 5 с указанием завода-изготовителя, номера стандарта, группы, типа, внутреннего диаметра, длины и даты изготовления, а также рабочего давления (для рукавов II группы). Для рукавов с морозостойкой резиной (до 45 °С) дополнительно ставят букву М.

# Таблица 2.4 Основные технические данные всасывающих рукавов

| Внутренний диаметр, мм | 2965 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Масса, кг: без арматуры | 9 | 12 | 13 | 25 | 32 |
| с арматурой | 12 | 14 | 21 | 30 | 38 |

Напорные рукава подсоединяют к напорным патрубкам насоса для подачи по ним под давлением огнетушащих средств к месту пожара.

Чехлы напорных рукавов ткут или вяжут из нитей натуральных (льна, хлопка и т. п.) или искусственных (капрон, лавсан и т. п.) волокон на специальных станках. Тканые чехлы образуются переплетением нитей под углом 90 °. Продольные нити называются основой, а поперечные — утком.

В пожаротушении применяют рукава длиной 20 ± 1 м, диаметром 26, 51, 66, 77, 89, ПО и 150 мм. В зависимости от материала ткани чехла, конструкции и рабочего давления рукава подразделяются на группы и виды, приведенные на рис. 15. Для отличия по группам прочности на наружной поверхности льняных рукавов по всей их длине делают цветные просновки (полосы).

Пожарные напорные рукава должны быть надежными (иметь высокую прочность, хорошо сопротивляться истиранию, действию солнечных лучей, гнилостных процессов, агрессивных сред, низких и высоких температур) и удобными в работе (легкими, эластичными, иметь малые габариты скаток), а также обладать малым гидравлическим сопротивлением.

Непрорезиненные напорные рукава широко распространены в пожарной охране. Сухие чистые льняные рукава сравнительно легкие, а их скатки малогабаритные. При подаче воды по таким рукавам наружная поверхность ткани чехла увлажняется, что повышает их термостойкость в условиях пожара. Однако повышенная склонность льняных рукавов к гнилостным процессам, а также дефицит натуральных волокон делает производство их неперспективным.

Напорные рукава из синтетических нитей с гидроизоляционным внутренним или внутренним и наружным защитным покрытием группы прочности не имеют.

Рис. 15 Классификация пожарных напорных рукавов

Рукава прорезиненные с внутренним гидроизоляционным покрытием по сравнению с льняными имеют меньшее гидравлическое сопротивление, большую прочность, практически не подвергаются гнилостным процессам, а также действию химически активных веществ. Однако термическая стойкость ткани чехла синтетических нитей сравнительно низкая; при температуре 140... 160 °С нити оплавляются и разрушаются.

В качестве гидроизоляционного слоя в рукавах применяют резиновую трубку толщиной не более 2 мм или латексную толщиной не менее 0,6 мм. Резиновую трубку из сырой резины вводят внутрь чехла, предварительно смазанного резиновым клеем, и далее ее вулканизируют паром под давлением 0,3...0,4 МПа (3...4 кгс/см2) при температуре 120...140°С в течение 40...45 мин.

Наличие внутреннего резинового гидроизоляционного слоя делает прорезиненные рукава более тяжелыми и жесткими по сравнению с льняными рукавами, что затрудняет работу с ними. Кроме того, повышение жесткости рукавов способствует образованию перегибов и интенсивному износу ткани в этих местах с последующей потерей прочности.

Напорные рукава с латексным гидроизоляционным слоем в 1,5...2 раза легче прорезиненных рукавов, более эластичны и не требуют сушки. К недостаткам их относятся сложность и значительная продолжительность технологического процесса нанесения латекса (водного раствора каучука) на поверхность ткани чехла, что сдерживает массовое производство латексных рукавов.

Перспективны рукава двухслойной конструкции с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием. Наружный защитный слой предохраняет ткань чехла от истирания, действия солнечных лучей, что повышает их надежность и долговечность. Рукава двухслойной конструкции изготовляют нанесением консистентной массы (сырой резины, полихлорвинила, латекса и т. п.) на ткань чехла методом экструзии (выдавливания) или жидкого формования с последующей термической обработкой.

При тушении пожаров в лесах, на торфоразработках, лесоскладах и в условиях наиболее вероятного соприкосновения рукавов с горящими предметами целесообразно применять рукава с регламентированным количеством просачиваемой воды (перколяцией) через стенки чехла, благодаря чему увлажняется наружная поверхность рукава и значительно повышается его термостойкость.

Краткая техническая характеристика прорезиненных и латексных рукавов приведена в табл. 2.4., 2.5.

Таблица   2.5. Краткая техническая характеристика напорных рукавов

| Параметры | Рукава |  |
| --- | --- | --- |
|  | прорезиненные диаметром | латексные диаметром |
|  | 51 | 66 | 77 | 89 | 150 | 51 | 66 | 77 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6(16) | 1,6(16) | 1,6(16) | 1,4(14) | 1,2(12) | 1,6(16) | 1,6(1.6) | 1,6(16) |
| Испытательное давление, МПа(кгс/см2) | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) | 1,8 (18) | 1,4 (14) | 2 (20) | 2 (20) | 2 (20) |
| Масса 100 м, кг | 58 | 72 | 85 | 106 | 180 | 34 | 44 | 54 |

* Указанные величины испытательного давления относятся к новым рукавам. Рукава, находящиеся в эксплуатации, испытывают давлением 0,9 МПа (9 кгс/см2), независимо от срока их службы.

Применение рукавов. Всасывающие рукава укладывают на пожарном автомобиле в металлические пеналы, в нижней части которых имеются отверстия. Для удобства и быстроты съема всасывающих рукавов, предохранения их наружной поверхности от износа в пеналах должны быть прокладочные ленты. Не следует обматывать всасывающие рукава веревкой, под которой ткань рукава может гнить и разрушаться.

Напорные рукава размещают в отсеках кузова пожарного автомобиля свернутыми в одинарные скатки или укладывают в виде гармошки, а также на рукавных катушках.

Напорные рукава не должны подвергаться механическому износу, поэтому наилучшей является укладка рукавов в отдельные ячейки, облицованные материалом с высокими антифрикционными свойствами.

При прокладке рукавов стремятся сделать всасывающую рукавную линию максимально короткой, так как с ее увеличением возрастают гидравлические потери, в связи с чем повышается склонность насоса к кавитации. Следует также стремиться к тому, чтобы всасывающая сетка погружалась под слой воды не менее чем на 20 см. При работе от водоисточника с малой глубиной или с илистым дном всасывающую сетку рекомендуется поместить в корзину и привязать к ней. При работе со всасывающей линией необходимо иметь две веревки: одну привязывают к горловине всасывающей сетки, другую — к кольцу рычага. Первая веревка необходима для опускания и подъема из водоисточника всасывающей линии, вторая — для открывания обратного клапана всасывающей сетки. При прокладке всасывающей линии не допускается ее провисание или образование выпуклой петли, что может вызвать появление неплотностей в местах соединений и обрыв столба жидкости. К характерным повреждениям всасывающих рукавов относятся: потертость наружной поверхности, локальная прелость или гнилость, смятие спирали, сквозной прокол, отслоение внутреннего слоя.

Напорные рукавные линии прокладывают как от очага пожара к насосу, так и в обратном направлении. В практике пожаротушения рукавные линии от насоса до разветвления называются магистральными, а от разветвления до пожарного ствола — рабочими, которые условно нумеруют против часовой стрелки (если смотреть по направлению движения жидкости).

Различают следующие виды прокладки рукавных линий: горизонтальную, вертикальную, ползучую и смешанную. Горизонтальные линии прокладывают вручную из двойной или одинарной скатки, а также с возимых катушек или движущегося пожарного автомобиля из отсеков его кузова. Вертикальные линии прокладывают по стенам здания, в пролетах лестничных клеток, поднимают на веревке или по лестнице. Для удержания вертикальных рукавных линий от падения, а также для разгрузки их от воды пользуются рукавными задержками, при помощи которых рукава подвешивают к выступающим частям конструкций зданий и сооружений. Закрепляют задержки под соединительной головкой. Ползучую рукавную линию прокладывают по ступеням внутренних лестниц. Обычно длина их больше длины линий по прямой, при этом принято считать, что на каждый 1 м длины линии следует принимать запас для горизонтальных линий 1,2 м, вертикальных 5 м на каждый этаж жилого и 6...8 м промышленного здания. Для ползучих линий соответственно 10 и 15 м.

Смешанную рукавную линию прокладывают при сочетании горизонтальных, вертикальных и наклонных рукавных линий. Это наиболее сложный вид прокладки и требует надежного крепления на всех участках.

Прокладывать рукавные линии надо оперативно, проявляя осторожность и аккуратность, чтобы предотвратить появление неисправностей. Не допускается ударять соединительные головки о твердые предметы. Не следует протягивать рукавные линии по асфальту, бетону, по острым и горящим предметам. Необходимо беречь рукава от попадания на них горючесмазочных материалов, а также химически активных веществ. Надо следить, чтобы линии не имели резких изгибов, при необходимости в эти места подложить рукавные седла. Запрещается сбрасывать рукава с крыши здания и с других высот, а также бросать на них части разбираемых конструкций. Категорически запрещается скручивать скатки на асфальте или бетоне для их уплотнения. При прокладке рабочих рукавных линий надо стремиться размещать разветвления как можно ближе к очагу пожара. Вентили разветвлений, напорных патрубков насоса и перекрывных кранов стволов открывать и закрывать плавно, чтобы избежать гидравлического удара в рукавных линиях. Если необходимо прокладывать рукавные линии в местах проезда транспорта, обязательно устанавливать рукавные мостики.

При обнаружении в рукавах неисправностей (свищей, проколов и разрывов) необходимо в условиях пожара применить универсальные или ленточные зажимы, не заменяя поврежденных рукавов.

Большое внимание следует уделять эксплуатации рукавных линий зимой, особенно в условиях низких температур. При работе пожарного насоса от открытого водоисточника воду надо забирать с более глубоких слоев, где температура ее несколько выше, чем у поверхности. При запуске насоса рекомендуется убедиться в том, что работа его устойчивая и вода в линию будет подаваться бесперебойно. Для этого некоторое время через свободный напорный патрубок насоса необходимо слить воду, затем при максимальной частоте вращения вала насоса направить ее в линию. Рекомендуется также наряду с основной магистральной линией проложить резервную линию, используя прорезиненные рукава. Соединительные головки, разветвления закрыть снегом, опилками. По возможности установить разветвления в помещении. Наращивать, заменять и убирать рукавные линии допускается только при непрерывной подаче воды, лишь снизив напор на насосе. Уборку рукавов начинать от ствола.

Скатывать рукавные линии необходимо одновременно и как можно быстрее, привлекая для этой цели максимальное количество личного состава. В случае уборки замерзших рукавных линий предварительно отогреть соединительные головки и места предполагаемых изгибов рукавов отработанными газами двигателя или паром. Замороженные рукава осторожно уложить в кузов грузового автомобиля для перевозки к месту назначения.

Наблюдение за работой рукавных линий на пожаре возлагается на определенные номера боевого расчета, в частности, за магистральной линией наблюдает пожарный, работающий с колонкой, в обязанности которого входят также установка рукавных мостиков и устранение неисправностей в рукавах. В задачу ствольщика входит наблюдение за рабочими линиями и закрепление их при работе на высоте. Кроме того, ствольщик должен проявлять особую осторожность при работе со стволом вблизи открытых линий злектропередач, расположенных в радиусе действия компактной струи. Запрещается также надевать на себя ремень ствола в момент пуска воды. Для работы со стволами типа РС-70 обязательно назначаются два человека.

Особую предусмотрительность следует проявлять при тушении пожаров лафетными стволами, так как ими приходится постоянно маневрировать, чтобы не допустить попадания струи в одну точку и разрушения конструкции зданий и сооружений. Маневрировать лафетным стволом следует плавно, без рывков.

Техническое обслуживание, ремонт пожарных рукавов и рукавного оборудования. Техническое обслуживание, ремонт и хранение рукавов и рукавного оборудования представляет собой совокупность технологических операций и мероприятий, обеспечивающих поддержание заданной боевой готовности и безотказное применение рукавов и оборудования по назначению. Технологическая схема технического обслуживания, ремонта и хранения рукавов независимо от принятой в гарнизоне системы ведения рукавного хозяйства (децентрализованной или централизованной) имеет общие технологические операции.

Техническое обслуживание эксплуатируемых напорных пожарных рукавов включает следующие технологические операции: отмочку (оттаивание), мойку, испытание, сушку, талькирование, сматывание в скатки, а для льняных рукавов также периодическую противогнилостную пропитку.

Напорные рукава отмачивают (оттаивают) в специальной ванне 0,5ХЬ5Х6 м, заполненной водой или моющим раствором. Стенки ванны должны быть облицованы материалом с малым коэффициентом трения, а на дне установлены грязеуловители. Рукава, поступившие на обслуживание в замороженном виде, помещают в ванну и затем в нее подают горячую воду или пар.

Мойкой рукавов достигается удаление с их поверхности предварительно размягченных загрязнений. Наиболее производительной и прогрессивной является мойка в рукавомоечных машинах, состоящих из вращающихся щеток (дисковой или цилиндрической формы) привода, устройства для подачи моющей жидкости. Протаскивают рукава вручную или механизированно наматыванием на вращающийся барабан.

Испытание рукавов. Различают два вида испытаний всасывающих и напорных рукавов — контрольные и эксплуатационные. Контрольные испытания проводят при получении новых партий, эксплуатационные испытания — после каждого использования рукавов, при их ремонте или после навязки соединительных головок, а также (1 раз в год) в процессе длительного хранения.

Напорные рукава испытывают от насоса пожарного автомобиля или от другого источника подачи воды, создающих требуемый напор. При испытании рукава укладывают на горизонтальной площадке по 5...6 шт. в одну линию или наматывают на барабан специальной конструкции. Диаметр барабана должен быть не менее 2 м.

Льняные рукава перед испытанием замачивают (медленно заполняют водой и выдерживают под давлением 6,2...0,4 МПа (2...4 кгс/см2) в течение 5 мин. После замочки приступают к гидравлическому испытанию. Перед началом испытания на конце рукавной линии устанавливают заглушку с краном (или ручной перекрывной ствол, разветвление и т. п.) для выпуска воздуха при заполнении линии водой. После удаления воздуха и заполнения рукавов водой постепенно, в течение 2 мин, поднимают давление до предельно допустимого (в соответствии с инструкцией по эксплуатации рукавов) и выдерживают рукава в течение 2 мин. Затем давление снижают до нуля и снова постепенно поднимают его, и выдерживают рукав под испытательным давлением в течение З мин. Рабочее и испытательное давление для напорных рукавов различных групп прочности установлено инструкцией. Рукава, подвергшиеся гидравлическому испытанию, не должны пропускать воду в местах навязки соединительных головок, иметь разрывы ткани чехла или свищи.

Всасывающие рукава, предназначенные для работы насоса от открытого водоема, испытывают только на разрежение. Напорно-всасывающие рукава подвергают гидравлическим испытаниям давлением и разрежением. Испытывают рукава от насоса пожарного автомобиля или на специальном стенде. Разрежение в рукаве должно быть не менее 73,15 кПа (550 мм рт. ст.). При этом падение разрежения не должно превышать 13,3 кПа (100 мм рт. ст.) в течение 3 мин. До начала проведения испытаний насос проверяют на герметичность. Если во всасывающих рукавах не создается разрежение, то для обнаружения свищей и проколов их подвергают гидравлическим испытаниям давлением до 50 кПа (0,5 кгс/см2).

Весьма важным является определение возможности отслоения внутреннего резинового слоя всасывающих рукавов при создании разрежения. Для такой проверки на одном конце рукава устанавливают заглушку со смотровым стеклом, на противоположном — заглушку с электролампой и дюритовым шлангом, по которому отсасывается воздух из внутренней полости рукава. Отслоение внутреннего слоя резины контролируют визуально через смотровое стекло при включенной электролампе. Испытательное давление напорно-всасывающих рукавов должно быть в 2 раза больше возможного рабочего давления. Продолжительность испытания 10 мин. Сушка рукавов влияет на прочностные свойства ткани чехла и его гидроизоляционного слоя. В случае нарушения режима сушки ткань чехла и гидроизоляционный слой разрушаются под воздействием гнилостных процессов или подвергаются интенсивному термостарению. Сушат рукава естественным или искусственным способом.

Естественный способ — сушка на открытом воздухе при благоприятных атмосферных условиях (температура не менее 20 °С и относительная влажность не более 75%). Необходимо следить, чтобы на ткань чехла не попадали солнечные лучи и атмосферные осадки. Естественный способ не обеспечивает высокого качества сушки рукавов и продолжителен (трое суток и более). Искусственную сушку рукавов осуществляют организованными потоками теплоносителя (воздуха). При этом максимальная температура сушки для прорезиненных рукавов 50 °С, для льняных 70...80°С при скорости потока не более 4 м/с. Для искусственного способа сушки используют сушилки различного типа, выбор которых зависит от числа обрабатываемых рукавов, размеров помещения и энергетических возможностей пожарной части.

Башенная сушилка представляет собой вертикальный канал (шахту) с квадратным или прямоугольным сечением. Площадь сушильных шахт определяют из расчета 0,15 м2 на один рукав, но не менее 2,4 м2. Высоту

43 шахты принимают не менее 12 м при подвеске рукавов на половину их длины и 22 м при подвеске на всю длину. В верхней части шахты установлена система блоков для подъема рукавов механическим или ручным приводом. Внизу башни размещена калориферная установка, которая нагревается горячей водой или паром. Подвод свежего и отвод увлажненного воздуха регулируют заслонками, расположенными в верхней и нижней частях шахты. Основные недостатки башенных сушилок: большие размеры, малый КПД, неравномерность сушки, трудность регулирования параметров теплоносителя. Кроме того, высокая стоимость строительства башенных сушилок делает неперспективным применение сушилок такого типа.

Противогнилостной пропитке периодически подвергают льняные рукава. Долговечность рукавов, обработанных таким способом, увеличивается в 1,5...2 раза. Для пропитки используют водный раствор 8-оксихинолята меди.

Скатывание и перекатку рукавов в одинарную или двойную скатки на новую складку необходимо проводить периодически (не менее двух раз в год) для уменьшения локального износа ткани чехла на ребре складки, а также сокращения процесса естественного старения гидроизоляционного слоя в местах перегиба. Для перемотки рукава в одинарную скатку существует несколько типов станков.

Соединительные головки крепят несколькими способами. Соединительные головки всех типов для всасывающих и напорных рукавов, кроме диаметра 89 мм, вставляют внутрь рукавов, а по наружной их поверхности навязывают проволоку или обжимают стяжными ленточными хомутами.

Рукава диаметром 89 мм вставляют внутрь втулки соединительной головки, затем в рукав вводят металлическое кольцо, на специальном станке равномерно разжимают его, обеспечивая прочное крепление.

Существуют разнообразные конструкции станков для навязки соединительных головок проволокой диаметром 1,6...2 мм.

Маркировку напорных рукавов выполняют после навязки соединительных головок. Маркировочные обозначения (номера рукава и пожарной части) наносят трафаретом на оба конца рукава на расстоянии 0,5...1 м от соединительной головки. На рукавах, эксплуатируемых при централизованной системе ведения рукавной службы, номер части не указывают.

Ремонт рукавов при образовании свищей, проколов и небольших разрывов в условиях тушения пожара выполняют при помощи зажимов (универсального ленточного или корсетного) для временного устранения течи в местах повреждения. После пожара ставят на рукава заплаты наклеиванием или вулканизацией.

Своевременный и качественный ремонт пожарных рукавов увеличивает срок их службы и способствует надежной работе.

Рукава следует хранить в специальном помещении при температуре 0...25°С и относительной влажности 50... 60%. Для наблюдения за температурой и влажностью в помещении устанавливают термометр и влагомер (психрометр).

# 3.2 РУКАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К рукавному оборудованию относятся: всасывающая сетка, соединительные головки, разветвления, водосборник, ручные и лафетные стволы. Рукавное оборудование отливают из алюминиевых сплавов АЛ-9В или АК-6 с последующей механической обработкой.

Всасывающая сетка (рис. 16) присоединяется на конце всасывающей рукавной линии перед началом работы насоса из открытого водоема. Она предназначена для защиты всасывающей линии от попадания посторонних предметов, а также для удержания столба жидкости в линии при кратковременном прекращении подачи или при заливке насоса водой перед пуском. При работе насоса из открытого водоисточника во всасывающей линии создается разрежение. Вода под действием атмосферного давления, поднимая клапан /, поступает во всасывающую линию и далее в полость насоса. При остановке насоса клапан опускается в гнездо и всасывающая линия остается заполненной водой. Чтобы освободить линию от воды, необходимо при помощи веревки, прикрепленной к кольцу 3, повернуть рычаг 2, клапан приподнимется и вода вытечет из рукавов. Всасывающие сетки (табл. 1.5) выпускают четырех типоразмеров одинаковой конструкции.

Рис.  16 Всасывающая   сетка

1 — клапан; 2 — рычаг; 3 — кольцо

Соединительные головки предназначены для быстрого, герметичного и прочного соединения рукавов, а также присоединения их к рукавному оборудованию. В зависимости от назначения и способа крепления на рукавах и рукавном оборудовании они бывают различных конструкций. Например, соединительные рукавные головки с наружным зацеплением состоят из втулки с кольцевой проточкой, в которую вставляют резиновое уплотнительное кольцо (типа KB и КН соответственно для всасывающей и напорной соединительной головки), и обоймы, свободно надетой на втулку. Обойма имеет два клыка и наклонные спиральные площадки, при помощи которых смыкаются две соединительные головки. На наружной поверхности обоймы всех типоразмеров соединительных головок диаметром 77 мм и выше имеются продольные выступы под специальный ключ, при помощи которого уплотняют рукавные соединения.

Пожарные напорные рукава диаметром 89 мм и всасывающие диаметром 150 мм имеют беспрокладочные винтовые соединительные головки, состоящие из двух разъемных частей. Одна часть имеет ниппель с наружной резьбой, на которую навинчивается гайка второй части.

Муфтовые и цапковые соединительные головки навинчивают на рукавное оборудование и водопроводную арматуру. Они состоят из втулки, с одной стороны которой имеется резьба, с другой на торцевой кромке — канавки для уплотняющего резинового кольца, а на наружной поверхности — два клыка и спиральные наклонные площадки. У муфтовой головки на конце втулки нарезана внутренняя резьба, у цапковой — наружная.

Переходные головки служат для соединения напорных рукавов или другого рукавного оборудования разных диаметров.

Головка-заглушка предназначена для соединения с муфтовой головкой всасывающего или напорного патрубка насоса для закрывания при неработающем насосе.

Соединительные головки имеют небольшую массу, легко и быстро смыкаются, надежны в работе, предотвращают размыкание рукавов при заполнении водой. При замерзании воды в рукавах соединительные головки дают возможность быстро их размыкать.

Пожарные разветвления предназначены для разделения потока огнетушащих средств, подаваемых пожарным насосом по магистральной рукавной линии, на несколько потоков, поступающих в рабочие линии, а также для регулирования подачи огнетушащих средств в этих линиях. В зависимости от числа выходных штуцеров и условного диаметра входного штуцера различают следующие типы разветвлений: трехходовые РТ-70 и РТ-80 и четырехходовые РЧ-150 (табл. 4.1).

Разветвления всех типоразмеров имеют в основном одинаковую конструкцию (рис. 17) и состоят из фигурного корпуса 7, входных 6 и выходных 8 патрубков и запорного вентиля с тарельчатым клапаном 4, маховичком 1, шпинделем 3 и сальниковым уплотнением 2. Для пере> носа разветвления имеется ручка 5.

Водосборник ВС-125 устанавливают на всасывающем штуцере насоса для подвода воды по одному или двум рукавам диаметром 66 мм (напорного или напорно-всасывающего) от колонки гидранта, а также при работе в перекачку при подаче воды на большие расстояния.

Таблица  4.1. Техническая характеристика пожарных разветвлений

| Показатели | Разветвление |
| --- | --- |
|  | РТ-70 | РТ-80 | РЧ-150 |
| Условный проход штуцера, мм: |  |  |  |
| входного | 70 | 80 | 150 |
| выходного |  |  |  |
| центрального | 70 | 80 | 80 |
| боковых | 50 | 50 | 80 |
| Масса, кг | 5,5 | 6,5 | 15 |

#### Рис. 17 Разветвление трехходовое РТ

1 — маховичок; 2 — уплотнитель сальниковый; 3—шпиндель; 4 — тарельчатый клапан; 5 — ручка; 6 — входной патрубок; 7— корпус; 8 — выходной патрубок

Водосборник состоит из корпуса-тройника, двух входных соединительных головок для присоединения напорных или напорно-всасывающих рукавов и выходной соединительной головки для установки водосборника на всасывающем штуцере насоса. Внутри корпуса водосборника закреплен шарнирно-тарельчатый клапан для перекрывания одного входного патрубка при работе насоса от гидранта на один рукав.

# 3.3 ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ

Пожарные стволы присоединяются на конце напорных рукавных линий. Они предназначены для формирования и направления компактных или распыленных струй огнетушащих средств, а также перекрытия потока при прекращении подачи его в очаг пожара. При этом компактные струи должны быть круглыми в сечении,  борозд, расслоений и признаков распыления, a распыленные струи должны равномерно распределять иные капли воды по конусу факела струи. Пожарные стволы в зависимости от вида подаваемого огнетушащего вещества подразделяются на водяные и воздушно-пенные, а в зависимости от пропускной способности и размеров — на ручные и лафетные.

#### Таблица   5.1. Техническая характеристика ручных пожарных стволов

| Показатели | Марка ствола |
| --- | --- |
|  | РС-50 | РС-70 | РСК-50 |
| Рабочее давление, кПа | 600 | 600 | 400 |
| Диаметр насадка, мм | 13 | 19 | 14 |
| Расход воды, л/с | 3 | 7,4 | 2,7 |
| Длина струи, м: |  |  |  |
| компактной | 28 | 32 | 30 |
| распыленной | — | — | 12 |
| Длина ствола, мм | 312 | 450 | 412 |
| Масса, кг | 1 | 1,8 | 2,2 |

Ручные пожарные стволы (табл. 5.1) в зависимости от вида, формы и размеров образуемых струй подразделяются на два типа: 1 — для получения компактных струй и 2 — для получения распыленных струй. Пожарные стволы РС-50 и РС-70 для получения компактных струй имеют одинаковую конструкцию и отличаются лишь геометрическими размерами. Они состоят из соединительной головки, корпуса конической трубы, внутри которого установлен успокоитель, сменного насадка (спрыска) и ремня для переноса ствола. Наружная поверхность корпуса имеет оплетку для термоизоляции корпуса и для удобства удерживания ствола при работе. Стволы РС-50 входят в комплект пожарной техники, поступающей в сельское хозяйство, а также внутренних пожарных кранов, стволы РС-70 относятся к оборудованию пожарных автомобилей и прицепных мотопомп, находящихся на охране промышленных объектов.

Из комбинированного ствола РСК-50 (рис. 18) подают как компактные, так и распыленные струи. Стволы этого типа входят в комплект только пожарных автомобилей. При положении ручки 4 пробкового крана 3 вдоль оси корпуса 5 поток жидкости проходит через центральное отверстие центробежного распылителя 1 и далее выходит из насадки 11 в виде компактной струи. При повороте ручки крана на 90° центральное отверстие перекрывается и поток жидкости из полости 7 пустотелой пробки крана через отверстия 6 и 9 поступает в каналы 2 и 3. Через тангенциальные каналы 10 жидкость попадает в центробежный распылитель и выходит из него закрученным потоком, который под действием центробежных сил при выходе из насадка распыляется, образуя факел с углом раскрытия 60°.

#### Рис.  18. Комбинированный ручной пожарный ствол РСК-50

1, 2, 8—каналы; 3 —пробковый кран; 4 —ручка; 5 — корпус; б, 9 — отверстия; 7 — полость; 10 — тангенциальные каналы; 11— насадок

Лафетные стволы применяют для получения мощных водяных или пенных струй при тушении крупных пожаров в случае недостаточной эффективности ручных пожарных стволов. Лафетные стволы подразделяются на переносные, возимые и стационарные. Стационарные лафетные стволы изучают в курсе «Пожарные автомобили». Переносные лафетные стволы входят в комплект напорных автонасосов. Переносной лафетный ствол ПЛС-20П (рис. 19) состоит из напорных патрубков 3, приемного корпуса 4, фиксирующего устройства 5, рукоятки управления 6. В приемном корпусе имеется обратный шарнирный клапан, который позволяет присоединять и заменять рукавные линии к напорному патрубку без прекращения работы ствола. Внутри корпуса 1 трубы ствола установлен четырехлопастной успокоитель. Поворотные соединения уплотнены кольцевыми резиновыми манжетами. Для подачи воздушно-механической пены водяной насадок на корпусе трубы заменяют на воздушно-пенный 2.

#### Рис. 19. Переносной пожарный лафетный ствол ПЛС-20П

1 — корпус ствола; 2 — воздушно-пенный насадок; 3 — напорный патрубок; 4 — приемный корпус; 5 — фиксирующее устройство; 6 — рукоятка управления

Техническая характеристика переносного лафетного ствола ПЛС-20П

Диаметр насадка, мм ……….22   28   32

Рабочее давление, кПа ……..600 600 600

Расход воды, л/с ………….... 19   23   30

Расход пены, м3/мин   ………….. 12

Длина струи, м:

воды    ………………………. 61   67   68

пены    …………………………… 32

Масса, кг   ...…………………27   27   27

# 4. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Противопожарное водоснабжение — совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей для тушения пожара. Проблема противопожарного водоснабжения одна из основных в области пожарного дела.

Противопожарный водопровод. По назначению водопроводы разделяются на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные. В зависимости от напора различают противопожарные водопроводы высокого и низкого давления. В противопожарном водопроводе высокого давления в течение 5 мин после сообщения о пожаре создают напор, необходимый для тушения пожара в самом высоком здании без применения пожарных машин. Для этого в зданиях насосных станций или в других отдельных помещениях устанавливают стационарные пожарные насосы.

В водопроводах низкого давления во время пожара для создания требуемого напора  используют пожарные насосы, которые подключают к пожарным гидрантам с помощью всасывающих рукавов.

Все сооружения водопровода проектируют так, чтобы во время эксплуатации они пропускали расчетный расход воды для пожарных нужд при максимальном расходе воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Кроме того, в резервуарах чистой воды и водонапорных башнях предусматривают неприкосновенный запас воды для тушения пожаров, а в насосных станциях второго подъема устанавливают пожарные насосы.

Насосно-рукавные системы, которые собирают при тушении пожаров, также являются элементарными противопожарными водопроводами высокого давления, состоящими из источника водоснабжения, водоприемника (всасывающей сетки), всасывающей линии, объединенной насосной станции первого и второго подъемов (пожарного насоса), водопроводов (магистральных рукавных линий), водопроводной сети (рабочих рукавных линий).

Водопроводы предназначены для транспортирования воды от насосной станции второго подъема к водопроводной сети города или объекта. Всегда предусматривают не менее двух водопроводов с таким расчетом, чтобы при аварии на одном через второй подавалось не менее 70% расчетного расхода воды на тушение пожаров. Водопроводы соединяют перемычками с задвижками, с помощью которых можно отключать аварийные участки.

Водонапорные башни предназначены для регулирования напора и расхода в водопроводной сети. Их устанавливают в начале, середине и в конце водопроводной сети. Водонапорная башня состоит из опоры (ствола), бака и шатра-устройства, предохраняющего бак от охлаждения и замерзания в нем воды. Высоту башни определяют гидравлическим расчетом с учетом рельефа местности. Обычно высота башни 15—40 м.

Вместимость бака зависит от размера водопровода, его назначения и может колебаться в широких пределах: от нескольких кубометров на маломощных водопроводах до десятков тысяч кубометров на крупных городских и промышленных водопроводах. Размер регулирующей емкости определяют в зависимости от графиков водопотребления и работы насосных станций. Кроме того, включают неприкосновенный пожарный запас для тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров в течение 10 мин. Бак оборудуют нагнетательной, разборной, переливной и грязевой трубами. Часто нагнетательную и разборную трубы объединяют. Разновидностью водонапорных башен являются водонапорные резервуары, которые предназначены не только для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, но и для хранения противопожарного запаса воды для тушения пожаров в течение 3 ч. Резервуары располагают на возвышенных местах.

Водонапорные резервуары и башни включают в водопроводную сеть последовательно и параллельно. При последовательном включении через них проходит вся вода от насосных станций. В этом случае нагнетательную и разборную трубы не объединяют, и они работают раздельно. При минимальном водопотреблении излишки воды накапливают в резервуаре или в баке, а при максимальном этот запас направляют в водопроводную сеть.

При параллельном включении в водопроводную сеть в резервуары и баки поступает излишек воды (при минимальном водопотреблении), а при максимальном водопотреблении его направляют в сеть. В данном случае нагнетательный и разводящий трубопроводы могут быть объединенными. Для контроля уровня воды в баках и резервуарах предусматривают измерительные устройства.

Водопроводная сеть служит для надежного и бесперебойного транспортирования воды к потребителям в требуемых количествах под напором, достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высокорасположенной точке водоразбора, а также для тушения пожаров. Водопроводные сети разделяются на кольцевые и тупиковые. В кольцевых водопроводных сетях в отличие от тупиковых можно выключать аварийные участки трубопроводов без прекращения подачи воды в последующие участки, кроме того, в них меньше сила гидравлического удара. В то же время общая протяженность, а следовательно, и стоимость кольцевых сетей значительно выше, чем тупиковых сетей. В связи с этим кольцевые сети применяют обычно в городских и производственных водопроводах, а тупиковые — для снабжения небольших поселков, животноводческих ферм и т.д.

Таблица 4.1. Примерный расход воды из водопроводных сетей при пожаре

|  | Расход воды, л/с | Допустимое |
| --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр трубы, мм | при максимальном водоразборе | при пожаре | число пожарных насосов |
| 100 | 5,4 | 19,6 | 1 |
| 125 | 9 | 31,4 | 1 |
| 150 | 15 | 44,1 | 1—2 |
| 200 | 28,5 | 79,5 | 2 |
| 250 | 45 | 122,6 | 3—4 |
| 300 | 68 | 176,6 | 5 |
| 350 | 96 | 240 | 7 |
| 400 | 130 | 314 | 9 |

Чтобы вода в трубах зимой не замерзала, их прокладывают ниже глубины промерзания грунта. Например, для средней полосы нашей страны глубину заложения водопроводных сетей принимают 2,5—3 м. В районах вечной мерзлоты водопроводные линии прокладывают в утепленных туннелях или открыто по поверхности в сопровождении горячего спутника. Надежным способом борьбы против замерзания воды в этих условиях является предварительный подогрев воды с обязательной циркуляцией ее на всех участках.

Прежде чем построить водопроводную сеть, ее рассчитывают: определяют диаметр труб и потери напора при заданном расходе воды. Во всех случаях сеть проверяют на подачу пожарного расхода при максимальном водоразборе на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. При этом учитывают, что во время пожара минимальное давление в наиболее удаленной и высокорасположенной точке водопроводной сети должно быть не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), а скорость движения воды по трубам может достигать 2,5 м/с (табл. 6.1).

Пожарные водоемы. При отсутствии или малой мощности противопожарного водопровода воду для тушения пожаров берут из пожарных водоемов. Они бывают естественными (реки, озера, пруды, моря) и искусственными. К пожарным водоемам делают благоустроенные тупиковые дороги с петлевыми объездами у водоисточника или площадками размером 12x12 м для установки пожарных машин и их маневрирования. В зависимости от крутизны откосов берега, сезонного колебания горизонтов воды, наличия строительных материалов производят различные берегоукрепительные работы, сооружают приемные колодцы и площадки для установки пожарных машин.

Наиболее распространенным береговым сооружением для установки пожарных машин является специальная площадка (эстакада, пирс). Ее располагают не выше 5 м от низкого уровня воды, и не ниже 0,5 м от высокого уровня воды. Площадки могут быть деревянные, железобетонные и металлические. Размеры площадок зависят от расчетного числа пожарных автомобилей, которые предполагается устанавливать во время пожара, но во всех случаях не менее чем на три машины.

На расстоянии 1 м от продольного края площадки укладывают опорный брус, по периметру площадки устанавливают ограждение высотой не менее 1 м.

При наличии заболоченных берегов рекомендуется устраивать приемные колодцы, соединенные с водоисточником самотечными трубопроводами. Колодцы выполняют из дерева, железобетона, кирпича размером в плане не менее 0,8x0,8 м. Колодец закрывают двумя крышками, пространство между которыми зимой заполняют теплоизоляционным материалом (минеральной ватой, торфоплитой и т.д.). Самотечную линию из чугунных, асбестоцементных, железобетонных или стальных труб диаметром не менее 200 м укладывают с небольшим уклоном в сторону водоисточника. Конец трубы со стороны водоисточника защищают сеткой, площадь отверстий которой принимают не менее площади поперечного сечения трубы. Оголовок трубопровода укрепляют на подставке ниже уровня низких вод не менее чем на 1 м и на расстоянии не менее 0,5 м от дна водоисточника. Другой конец выводят в колодец и располагают на высоте 0,5 м от дна колодца.

Зимой на открытых водоисточниках, покрытых льдом, для забора воды делают проруби размером не менее 0,6x0,6 м. В прорубь вмораживают бочку без днища с двумя крышками, между которыми укладывают теплоизоляционный материал. Месторасположение пожарной проруби обозначают указателем.

При устройстве пожарных водоемов и резервуаров расстояния между ними принимают до 250 м в городах и на промышленных предприятиях и до 150 м в сельской местности. Вместимость водоемов и резервуаров принимают из расчета тушения пожаров в течение 3 ч.

Пожарные водоемы могут быть в виде копаней и резервуаров.      Водоемы-копани относят к более простым сооружениям, особенно в грунтах с высоким уровнем почвенных вод.

Заполняют водоемы из водопровода или естественных водоисточников с помощью передвижных насосов или подвозят воду автоцистернами.

Водоемы-копани питаются грунтовыми водами (если наинизший уровень их стояния находится на глубине не более 1,5 м от поверхности земли) или атмосферными осадками.

К водоемам и резервуарам делают благоустроенные подъезды, а около них площади для установки не менее трех пожарных машин.

При возможности утечки воды в грунт заранее предусматривают облицовку днища и откосов водоема гидроизоляционными материалами (асфальтобетоном, глиной, синтетическими пленками). Выбор типа гидроизоляционной одежды зависит от фильтрующих свойств грунта. В глинистых и плотных суглинистых грунтах, как правило, гидроизоляционные работы не производят.

В настоящее время получили широкое распространение железобетонные резервуары из сборных конструкций заводского изготовления. Их применяют повсеместно, за исключением районов вечной мерзлоты и районов с сейсмичностью выше 7 баллов.

Днище резервуара выполняют из монолитного железобетона, а стены, колонны, покрытия из сборных железобетонных элементов. Внутреннюю поверхность днища и стен покрывают слоем цементной штукатурки.

В покрытии предусматривают люк. По верху покрытия делают цементную стяжку и насыпают грунт для утепления. Стены резервуара также обсыпают грунтом. Если резервуар включают в сеть хозяйственно-питьевого или противопожарного водопровода, его оборудуют подающей, отводящей, переливной и грязевой трубами.

Все	пожарные резервуары подвергают гидравлическим испытаниям. Для этого до засыпки стен грунтом резервуары наполняют водой и периодически в течение 72 ч осматривают и наблюдают за уровнем воды. При понижении уровня воды до 3 см/сут резервуар считают пригодным для эксплуатации.

# За пожарными водоемами и резервуарами личный состав пожарных частей и ДПД устанавливает постоянное наблюдение. На каждый пожарный водоем и резервуар заводят паспорт, в котором указывают номер водоема или резервуара с кратким описанием конструкции, его объем, убыль воды за сутки (неделю, месяц), время наполнения, характер неисправностей и время их устранения, мероприятия по подготовке к эксплуатации зимой и другие сведения. Около каждого водоема и резервуара устанавливают указатели, на которых обозначают вместимость.

Гидрант с пожарной колонкой представляет собой водозаборное устройство, устанавливаемое на водопроводной сети и предназначенное для отбора воды при тушении пожара.(см. Рис.20)

Гидрант с колонкой при тушении пожара может быть использован, во-первых, как наружный пожарный кран в случае присоединения пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и, во-вторых, как водопитатель насоса пожарного автомобиля.

В зависимости от конструктивных особенностей и условий противопожарной защиты охраняемых объектов гидранты подразделяются на подземные и надземные.

Подземные гидранты устанавливают в специальных колодцах, закрываемых крышкой. Пожарную колонку навинчивают на подземный гидрант только при его использовании. Надземный гидрант находится выше поверхности земли с закрепленной на нем колонкой.

Основными требованиями, предъявляемыми к гидрантам, являются обеспечение быстрого пуска воды и их незамерзаемость.

Пожарный подземный гидрант, представленный на рис. 20, состоит из трех частей, отлитых из серого чугуна: клапанной коробки 9, стояка 5 и установочной головки 4.

В зависимости от глубины колодца гидранты выпускают высотой 750 — 2500 мм с интервалом 250 мм (всего восемь типоразмеров). В собранном виде гидрант устанавливают на фланце тройника 10 водопроводной сети.

Чугунный пустотелый клапан 12 каплеобразной формы собран из двух частей, между которыми установлено резиновое уплотнительное кольцо 11. В верхней части клапана имеются фиксаторы 8, которые перемещаются в продольных пазах клапанной коробки.

Шпиндель 7, пропущенный через отверстие крестовины стояка, ввинчен в нарезную втулку в верхней части клапана. На другом конце шпинделя закреплена муфта 6, в которую входит квадратный конец штанги 3. Верхний конец штанги заканчивается также квадратом для торцевого ключа пожарной колонки.

Вращением штанги и шпинделя (при помощи торцевого ключа пожарной колонки) клапан гидранта благодаря наличию фиксаторов может совершать только поступательное движение, обеспечивая его открывание или закрывание.

При открывании и опускании клапана один из его фиксаторов закрывает спускное отверстие 2, расположенное в нижней части клапанной коробки, предотвращая попадание воды в колодец гидранта. Для прекращения отбора воды из водопроводной сети и шпинделя клапан гидранта поднимается вверх обеспечивая при этом открывание фиксатором спускного отверстия. Оставшаяся после работы гидранта вода в стояке вытекает через спускное отверстие и сливную трубку 1 в колодец гидранта, откуда удаляется принудительным способом. Для предотвращения попадания воды в корпус гидранта на сливной трубе установлен обратный клапан.

#### Рис. 20 Пожарный подземный гидрант

1— сливная трубка; 2 — спускное отверстие; 3—штанга; 4—установочная головка; 5 — стояк; 6 — муфта; 7— шпиндель; 8 — фиксаторы; 9 — клапанная коробка; 10— тройник водопроводной сети;                          11— уплотняющее резиновое кольцо; 12 — клапан

##### Рис. 21 Пожарная колонка

1 — головка; 2 — рукоятка; 3 — торцевой ключ; 4 — маховичок;                 5 — крышка; 6 — шпиндель; 7 — тарельчатый клапан; 8 — корпус;                9 — квадратная муфта; 10 — бронзовое кольцо

Техническая  характеристика подземного пожарного гидранта

### Условный проход,   мм   ........………………………………………….... 125

Рабочее давление, МПа  (кгс/см2)    .………………………………..…... 1(10)

Частота вращения штанги до полного открывания клапана, обороты...12 15

Усилие при открывании гидранта Н   (кг)    …………………………..150(15)

Колонка пожарная (ГОСТ 7499—71) является съемным приспособлением, устанавливаемым на подземный гидрант (ГОСТ 8220—62) для его открывания и закрывания.

Колонка (рис. 21) состоит из корпуса 8, головки 1, отлитых из алюминиевого сплава АЛ-6, и торцевого ключа 3. В нижней части корпуса колонки установлено бронзовое кольцо 10 с резьбой для установки на гидрант. Головка колонки имеет два патрубка с муфтовыми соединительными головками для присоединения пожарных рукавов.

Открывание и закрывание патрубка осуществляется вентилями, которые состоят из крышки 5, шпинделя 6, тарельчатого клапана 7, маховичка 4 и сальникового набивочного уплотнения.

Торцевой ключ представляет собой трубчатую штангу, в нижней части которой закреплена квадратная муфта 9 для вращения штанги гидранта. Вращение торцевого ключа производится рукояткой 2, закрепленной на верхнем его конце. Уплотнение места выхода штанги в головке колонки обеспечивается набивочным сальником.

Установка головки на гидрант осуществляется вращением ее по часовой стрелке, а открывание гидранта -и вентилей колонки соответственно вращением (против часовой стрелки) торцевого ключа и маховичком.

Для предотвращения гидравлического удара открывание гидранта обеспечивается только при закрытых вентилях колонки. Выполнение этого условия достигается блокировкой торцевого ключа при открытых вентилях колонки. При этом шпиндель с маховичками оказывается

57в плоскости вращения рукоятки торцевого ключа, что исключает возможность его вращения и, следовательно, открывание гидранта при открытых вентилях колонки.

Техническая характеристика колонки пожарной

Условный проход Ду, мм …………………………………125

Рабочее давление, МПа  (кгс/см2)    ..…………………... 0,8(8)

Условный проход соединительной головки, мм ………... 80

Масса, кг, не более   .......………………………………….. 18

Эксплуатация пожарных гидрантов и колонок. Пожарные гидранты, как правило, устанавливают вдоль улицы на водопроводной сети на расстоянии 50...120 м друг от друга, обеспечивая при этом удобный подъезд и использование. Для нахождения подземных гидрантов на стенах зданий и сооружений, против которых установлен гидрант, прикрепляют специальную табличку или светоуказатель места нахождения и диаметр гидранта.

В каждой пожарной части должен быть справочник с указанием в обслуживающем районе места расположения гидрантов и их технического состояния. Контроль за техническим состоянием пожарных колонок осущест-вля1от внешним осмотром при смене караулов, проверяя сохранность резьбовых соединений и закрывание вентилей. Один раз в год колонки подвергают гидравлическим испытаниям под давлением 1 МПа (10 кгс/см2). При этом просачивание воды через сальниковые уплотнения не допускается.

При установке колонки на гидрант необходимо, чтобы вентили напорных патрубков были закрыты. В противном случае блокировка торцевого ключа не позволит навинтить колонку на гидрант.

Отбор воды насосом пожарного автомобиля необходимо осуществлять по двум параллельно присоединенным к колонке рукавам (диаметром 66 мм), один из которых должен быть напорно-всасывающим, а другой — напорным. Клапан гидранта открывают в следующем порядке: поворачивают рукоятку торцевого ключа колонки на 2...3 оборота и наполняют ее водой (при этом слышен характерный шум поступающей воды). После прекращения шума следует сделать паузу и продолжить вращение рукоятки торцевого ключа до полного открывания клапана гидранта. Затем вращением маховичков против часовой стрелки открывают вентили напорных патрубков колонки.

Закрывают гидрант в обратной последовательности при закрытых вентилях напорных патрубков колонки. При отвинчивании колонки торцевой ключ должен быть неподвижен.

# 5. РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Для подъема пожарных в верхние этажи и на крыши горящих зданий, при спасательных работах применяют ручные пожарные лестницы. На вооружении подразделений пожарной охраны имеются три вида ручных пожарных лестниц: лестница-палка (ЛП), лестница-штурмовка (ЛШ) и трехколенная выдвижная лестница (Л-ЗК).

Для обеспечения оперативности и безопасности действий пожарных при подъеме и работе на высоте ручные лестницы должны быть простыми по устройству, сравнительно легкими, прочными и устойчивыми.

Для изготовления лестниц используют высококачественные сорта различных пород древесины или легкие высокопрочные металлы. Деревянные тетивы лестниц изготовляют из сосны отборного и первого сортов. Допускается изготовление тетив из отдельных склеенных планок. Ступени выполняют из древесины твердых пород (дуб, ясень, бук) первого сорта. Деревянные детали лестниц подвергают горячей пропитке натуральное олифой с последующим покрытием бесцветным лаком.

Металлические лестницы по сравнению с иными более прочные, легкие и долговечные. Недостатками металлических лестниц являются электропроводность и возможность образования коррозии во внутренних полостях металлических элементов конструкций.

Лестница-палка (ЛП) (рис. 22) является деревянной одноколейной складной приставной лестницей. В раздвинутом виде ее применяют, как правило, для подъема пожарных в окно первого этажа здания или внутрь помещения, а в сложенном виде используют для пробивания деревянных перегородок и дверных филенок или отбивания штукатурки.

##### Рис. 22 Лестница-палка

1. 2 — тетивы; 3 — шарнир; 4 — ступень; 5 —деревянная накладка; 6 — стяжка; 7— наконечник; 8 — металлическая накладка

Лестница-палка состоит из двух деревянных тетив 1 и 2 овального сечения и восьми ступеней 4. Особенностью лестницы является шарнирное крепление 3 ступеней в продольной плоскости тетив, что позволяет сближать их до полного смыкания при складывании лестницы в виде палки овального сечения. При складывании лестницы ступени ее помещаются в треугольные пазы с внутренней стороны тетив. На одном конце каждой тетивы при помощи металлического наконечника 7 и стяжки 6 крепят деревянную накладку 5. Другой конец тетивы защищен металлической накладкой 8.

Шарнир представляет собой металлическую втулку, плотно вставленную на конце ступени. Через втулку и тетиву пропущена ось шарнира 3, концы которой расклепаны с образованием полукруглой головки. Во избежание смятия древесины тетив под расклепанные головки подложены шайбы.

Техническая характеристика лестницы-палки

Длина лестницы, мм:

в сложенном виде    ....…………….... 3400

в развернутом состоянии    ..……….. 3116

Расстояние между тетивами, мм   .…. 250

Шаг между ступенями, мм    ..…….... 310

Масса, кг, не более ......……………... 10,5

Лестница-штурмовка (рис. 23) представляет собой приставную лестницу, снабженную на верхнем конце крюком для подвешивания ее за подоконники или проемы и выступы зданий и сооружений. Она предназначена для подъема пожарных по наружной стене зданий и сооружений, а также обеспечения работ при вскрытии кровли на крутых крышах. Наиболее успешно штурмовую лестницу применяют в сочетании с трехколенной выдвижной лестницей или автолестницей.

##### Рис. 23 Лестница-штурмовка

1— ступень;      2 — тетива;      3 — накладки; 4 — крюк; 5 — башмак

Ручная пожарная трехколенная металлическая лестница Л-60  Отличительной особенностью лестницы  являются телескопическое сочленение ее колен, изготовленных из алюминиевого сплава марки АВ или АД-31, а также конструкция механизма выдвигания и останова. Колена представляют собой пространственную форму, состоящую из тетив двутаврового сечения, соединенных между собой рифлеными ступенями.

Принципиальная схема механизма выдвигания и останова колен лестницы Л-60 показана на рис. 24. Выдвигание второго колена осуществляется перемещением (по направлению стрелки А) силовой веревки 5 через неподвижный 4 и подвижный 1 блок двухкратного полиспаста, который позволяет в 2 раза уменьшить усилие, прикладываемое пожарным при выдвигании колен лестницы.

Одновременно с выдвиганием второго колена 2 конец силовой веревки, закрепленный за рычаг 6, поворачивает валик останова 8 вместе с крюком 9 захвата ступеней, преодолевая усилие возвратной пружины 7, при этом крюк захвата ступеней размещается вдоль оси тетив, обеспечивая свободное выдвигание второго колена.

При необходимости прекратить выдвигание колен лестницы Л-60 снимают усилие силовой веревки, и валик останова с крюком захвата под действием возвратной пружины вернется в исходное положение. Возвращенный в исходное положение крюк подхватит одну из ступеней, опускающихся под действием собственной массы колен лестницы, обеспечив их останов и надежную фиксацию.

Рис. 24  Принципиальная схема выдвигания и останова колен лестницы Л-60

1 — подвижный блок; 2 — второе колено; 3 — третье колено; 4 — неподвижный блок; 5 — силовая веревка; 6 — рычаг; 7 — возвратная пружина; 8 — валик останова; 9— крюк захвата ступеней

Для сдвигания колен лестницы необходимо сначала при помощи силовой веревки их несколько приподнять, а затем, постепенно уменьшая усилие на веревке, обеспечить плавное сдвигание колен лестницы. Третье, верхнее, колено 5 выдвигается так же, как и в лестнице Л-ЗК.

Верхнее колено 3 выдвигается одновременно со вторым при помощи троса, перекинутого через блок второго колена. Один конец троса прикреплен в верхней ступени колена, а второй закреплен за нижнюю ступень верхнего колена. При движении блок второго колена давит на трос и заставляет выдвигаться верхнее колено со скоростью, в 2 раза больше скорости второго колена.

# Техническая характеристика лестницы Л-60

Длина лестницы, м:

в сложенном виде ……………………………………………………….4,4

в развернутом состоянии   …………………………………….……. 10,7

### Ширина,    мм ………………………………………………….….……480

### Шаг между ступенями, мм   ......………………………………...……..350

Масса, кг, не более ………………………………………………………45

Тяговое усилие при выдвигании колен, Н (кг), не более…….….200(20)

Эксплуатация ручных пожарных лестниц. Основным условием безопасной работы на высоте с использованием лестниц является содержание их в технически исправном состоянии. Лестницы, не находящиеся в боевом расчете, хранят на складе в сухих проветренных помещениях. Не допускается попадание прямых солнечных лучей на древесину тетив и ступеней и воздействие теплоты от отопительных приборов. Лестницы на пожарных автомобилях должны быть плотно, уложены и надежно закреплены. При снятии с автомобилей не допускаются их удары о землю.

При использовании приставных лестниц их устанавливают на твердый грунт на расстояние, соответствующее наиболее устойчивому углу наклона, равному 70... 80°. При выдвигании лестницы необходимо держать ее за тетивы, предохраняя руки от возможных травм. Выдвигание должно быть равномерным. Запрещается накручивать цепь или веревку на руку. Подъем и спуск по выдвижной лестнице допускаются при срабатывании механизма останова и надежном закреплении второго колена. При этом лестница должна быть прислонена к зданию и поддерживаться пожарными.

Во время движения по лестнице необходимо смотреть перед собой, ступени крепко обхватывать руками. Не допускается передвижение по лестнице более одного человека на каждое колено. При работе на лестнице со стволом или ручным инструментом пожарный должен закрепиться за ступеньку при помощи карабина. После работы лестницу следует очистить от грязи и влаги, тщательно осмотреть и при необходимости смазать трущиеся по верхности графитом или мылом. В случае обмерзания лестницы не допускается отбивать лед острым инструментом.

#### Рис. 25  Принципиальная схема стенда для испытания ручных пожарных лестниц

1 — лебедка; 2 — трос; 3 — система блоков; 4 — динамометр

а                                                б                                      в

Рис. 26 Схемы нагружения ручных пожарных лестниц при испытании:   а —лестницы-палки;  б — лестницы-штурмовки;   в — трехколенной  лестницы

Для выявления возможных неисправностей лестницы систематически контролируют внешним осмотром при смене караула. Кроме того, лестницы испытывают перед постановкой в боевой расчет после ремонта, а также один раз в год. Прочность элементов конструкции лестниц испытывают статической нагрузкой в течение не менее 2 мин на стендах различных конструкций.

На рис. 25 представлена принципиальная схема универсального стенда, на котором испытывают пожарные лестницы, а также спасательные веревки и пояс с карабином.

Создание усилия натяжения троса 2 осуществляется электроприводом с червячным редуктором или вручную при помощи лебедки 1. Контроль требуемой величины натяжения троса, проходящего через систему блоков 3, осуществляется динамометром 4. Схемы нагружения различных видов лестниц показаны на рис. 26 Испытания лестницы-палки (рис. 26, а) осуществляют в развернутом виде. Прочность тетив испытывают нагрузкой 1200 Н, приложенной в средней части лестницы.

В лестнице-штурмовке (рис. 26,6) испытывают на прочность тетивы, крюк и ступени. Для этого лестницу закрепляют большим концевым зубом крюка и к обеим тетивам на уровне второй ступени прикладывают нагрузку 1600 Н. Прочность тетив трехколесных лестниц (рис. 26, в) проверяют нагружением каждого его колена посередине усилием 1000 Н.

После проведенных испытаний лестницы не должны иметь повреждений, остаточной деформации. Кроме того, колена лестниц Л-ЗК и Л-60 должны свободно, без заеданий выдвигаться и сдвигаться. Результаты испытаний лестниц заносят в журнал испытания пожарно-технического вооружения. Лестницы, не выдержавшие испытания, списывают.

# 6. ПОЖАРНАЯ  СВЯЗЬ

Пожарная связь организуется для быстрого и точного приема сообщения о пожаре, своевременного вызова дополнительных сил, поддержания связи с подразделениями, находящимися в пути и на месте пожара, связи между подразделениями на пожаре, передачи информации должностным лицам о ходе тушения пожара, для повседневной оперативной связи подразделений и должностных лиц. По назначению различают связь извещения, диспетчерскую и на пожаре.

Связь извещения служит для приема вызовов на пожары и другие стихийные бедствия или для оперативной информации о состоянии объекта. В связь извещения входят городская и местная телефонная связь, специальная пожарная телефонная связь с наиболее важными объектами, аварийными службами, организациями, должностными лицами и наблюдательными пунктами, электрическая и автоматическая пожарная сигнализация.

Центральный пункт пожарной связи соединяют с городской автоматической телефонной станцией (АТС) специальными линиями. Набором двузначного номера "01" абонент соединяется с ЦППС и передает соответствующую информацию. При ручных телефонных станциях после заявления о пожаре телефонисты немедленно соединяют абонента с АТС или пожарной частью.

Связь извещения с детскими учреждениями, больницами, клубами, кинотеатрами, театрами может быть прямой или через АТС города (населенного пункта). Прямую телефонную связь используют не только для приема (передачи) сообщения о пожаре, но и для передачи информации о противопожарном состоянии объекта.

При наличии в городе или на объекте н скольких пожарных частей и отдельных постов прямую связь между ними организуют непосредственно или через ЦППС гарнизона пожарной охраны.

Диспетчерская связь предназначена для передачи распоряжений подразделениям о выезде на пожары, стихийные бедствия или на практические занятия; получения с места пожара информации и передачи ее заинтересованным организациям и должностным лицам; получения информации от пожарных частей о выезде на пожары, стихийные бедствия, аварии или на практические занятия; поддержания непрерывной связи с подразделениями, находящимися в пути и на месте происшествия.

Обычно в состав диспетчерской связи включают прямую телефонную и радиосвязь ЦППС с пунктами связи отрядов, частей и отдельных пожарных постов; прямую телефонную связь с аварийными (водопровода, газовой, энергетической), медицинской и милицейской службами, другими заинтересованными организациями и должностными лицами; телефонную и радиосвязь с пожарными подразделениями, находящимися в пути и на месте пожара, стихийного бедствия, аварии или на практических занятиях; телефонную и радиосвязь с руководителем тушения пожара и его штаба.

Связь на пожаре служит для организации четкого и непрерывного управления действиями пожарных подразделений, передачи информации и приказаний руководителя тушения пожара на ЦППС и заинтересованным организациям. По функциональному назначению связь на пожаре разделяется на связь информации, управления и взаимодействия.

Связь информации устанавливают для передачи сообщений на ЦППС и должностным лицам о ходе тушения пожара, для вызова дополнительных сил и средств из пожарных подразделений, аварийных служб, воинских частей, нарядов милиции, а также рабочей силы и механизмов с предприятий. Эта связь также должна обеспечить информацию следующих на пожар подразделений об обстановке, путях въезда на объект и т.п.

Связь управления устанавливают между руководителем тушения пожара (РТП) и его штабом, начальниками боевых участков, тыла и отдельными пожарными автомобилями. По этому виду связи РТП руководит действиями всех сил и средств, участвующих в тушении пожара, организует взаимодействие боевых участков и тыла.

Связь на пожаре поддерживается автомобильными и переносными радиостанциями, телефонным оборудованием, установленным на автомобилях связи и освещения, и связными.

Пункт связи создают в каждой пожарной части. Для его размещения выделяют помещения на первом этаже вблизи гаража окнами, выходящими на главный фасад здания пожарного депо. Пункт связи части оборудуют телефоном городской станции для приема от заявителей сообщений о пожарах, телефоном прямой связи с ЦППС, телефонным коммутатором для прямой связи с охраняемыми объектами и местной служебной связи, одной-двумя радиостанциями для связи с ЦППС и пожарными автомобилями своей части, установкой тревожной сигнализации и оповещения по зданию части, приемными установками пожарной сигнализации. Кроме того, в телефонной комнате помещают светоплан или план района выезда части.

Телефонная пожарная связь организуется на базе телефонной станции, составными элементами которой являются телефонные аппараты и коммутаторы, линейно-кабельные сооружения, источники питания с зарядно-разрядными устройствами. В зависимости от способа питания микрофона различают аппараты системы с местной батареей (МБ) и системы с центральной батареей (ЦБ). Телефонные аппараты системы МБ, ЦБ и АТС состоят из разговорных (микрофон, телефон, автотрансформатор или трансформатор), вызывных (индуктор, звонок, контакт на рычажном переключателе) и дополнительных (конденсаторы, грозоразрядники, линейные клеммы, выключатели и переключатели) приборов. Разговорные приборы служат для ведения переговоров, вызывные — для посылки и приема сигналов вызова, дополнительные — для улучшения эксплуатационных свойств аппаратов.

В аппаратах систем ЦБ микрофоны питаются от батарей, расположенных на телефонной станции. Телефонный аппарат системы ЦБ с номеронабирателем называют аппаратом АТС. Аппараты системы МБ применяют для организации связи на пожаре (учении) РТП с начальниками боевых участков, тыла и штаба, а также начальников боевых участков между собой. Аппараты можно подключать к коммутатору системы ЦБ. Коммутатор используют для соединения абонентов между собой. Коммутатор оперативной связи системы ЦБ с двухпроводными абонентскими линиями служит для организации диспетчерской и административно-хозяйственной связи в гарнизоне пожарной охраны. Коммутатор рассчитан на включение 19 абонентских линий, 1 линии к аппарату начальника и 2 двусторонних соединительных линий со станциями АТС любой системы.

Станция оперативной связи СОС-30/60 предназначена для организации диспетчерской и административно-хозяйственной связи в гарнизоне пожарной охраны. В станцию (коммутатоp) можно включать до 60 абонентских линий от телефонных аппаратов ЦБ, 6 соединительных линий со станциями ЦБ-РТС или АТС любой системы, 2 линии от телефонных аппаратов ЦБ выделенных абонентов, 4 линии с однотипными станциями и 3 соединительные линии спецслужбы.

На пунктах связи пожарных частей устанавливают приборы и аппараты усиления звука, подачи сигналов тревоги и оповещения. Установка подает сигнал тревоги, включает усилители звука, световые табло, дополнительное освещение гаража, уличного светофора, а также принимает информацию от ЦППС и транслирует ее по всем помещениям части. Пульт управления установкой монтируют на рабочем столе диспетчера, раму с релейными блоком и усилителем, а также блок питания закрепляют на стене.

Громкоговорители устанавливают в гараже, караульном помещении, столовой, учебном классе и во дворе, в кабинетах начальника части, его заместителя, начальника дежурного караула и т.д. Питание установки — от сети переменного тока напряжением 220 В и от аккумуляторной батареи напряжением 24 В.

Для организации двусторонней связи между звеньями ГДЗС и оператором поста безопасности используют переносные радиостанции.

В управлении пожарными подразделениями и ДПД возрастающее значение приобретает радиосвязь с помощью стационарных, автомобильных и переносных радиостанций. Радиостанция состоит из передатчика, приемника, антенны и блока питания. В передатчике генераторами и усилителями вырабатываются высокочастотные колебания. Для передачи звука эти колебания изменяются (модулируются) электрическими колебаниями низкой (звуковой) частоты и через антенны излучаются в пространство. Можно, например, изменять со звуковой частотой амплитуду высокочастотных колебаний (такой способ называют амплитудной модуляцией). Кроме амплитудной применяют частотную модуляцию, т.е. изменяют частоту этих колебаний, которая более устойчива к помехам. Ультракоротковолновые (УКВ) радиостанции с частотной модуляцией широко применяются в пожарных подразделениях.

В приемнике, настроенном на частоту радиостанции, с которой поддерживают связь, из модулированных колебаний высокой частоты выделяются низкочастотные (звуковые) колебания. Такой процесс преобразования сигнала называют демодуляцией, или детектированием.

Радиоволны (электромагнитные колебания) распространяются в пространстве со скоростью света 300 000 км/с. Основная характеристика радиоволны — длина. За длину волны принимают расстояние, которое проходит электромагнитная волна в течение одного периода. Следовательно, длину волны определяют соотношением

λ = v/f

где  λ  —    длина    волны; f - частота колебаний; v – скорость распространения радиоволн.

Радиоволны  занимают спектр частот примерно от 3ּ103 до 3ּ1012 Гц. Этот спектр разбивают на отдельные диапазоны, названные по длинам волн: сверхдлинные (λ > 104 м, f = 3ּ103... 3ּ104 Гц); длинные (λ > 104...103м,     f = 3ּ104... 3ּ105 Гц); средние (λ > 103..102 м , f =3ּ10 5... 3ּ106 Гц); короткие (λ = = 100...10 м, f =3ּ10 6... 3ּ107 Гц) и ультракороткие (λ = 10...0,0001 м,   f = 3ּ10...3ּ108 Гц).

Поверхность Земли и состояние атмосферы влияют на распространение радиоволн. Особенно сильно воздействуют слои ионизированного газа (ионосфера) в верхних слоях атмосферы на высоте 100—300 км от поверхности Земли. Под действием ультрафиолетовых и космических лучей солнца, звезд, потоков космических частиц, излучаемых космическими телами, происходит ионизация газов, ионосфера становится токопроводящей и отражает радиоволны длиной 10—15 м как обычная металлическая пластинка. Но способность ионосферы отражать и поглощать радиоволны значительно меняется в зависимости от времени суток и года. Например, радиосвязь в диапазоне средних волн гораздо надежнее ночью и зимой.

Устойчивая радиосвязь между отдаленными пунктами на земной поверхности вне прямой видимости оказывается возможной благодаря отражению волн от ионосферы и способности радиоволн огибать выпуклую земную поверхность, т.е. дифракции. Дифракция выражена тем сильнее, чем больше длина волны. Короткие пространственные волны распространяются на большие расстояния (до 20 000 км) только в результате многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли. Дальность связи поверхностной короткой волной не превышает 100 км. Ультракороткие волны проникают сквозь ионосферу и почти не огибают поверхности Земли, поэтому их используют для радиосвязи между пунктами в пределах прямой видимости, а также для связи с космическими кораблями.

Для управления пожарными подразделениями и организации взаимодействия между ними при тушении пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий, на учениях используют ультракоротковолновые и коротковолновые стационарные, автомобильные и переносные радиостанции. Из применяемых в настоящее время широко распространены ультракоротковолновые радиостанции типа "Виола", "Маяк". Жесткая фиксация частоты рабочих каналов связи дает возможность устанавливать беспоисковую и бесподстроечную связь между корреспондентами. При использовании таких радиостанций связь в стационарном варианте устойчива в радиусе (20—40 км, а при автомобильном (подвижном) варианте — до 15 км. На дальность УКВ радиосвязи большое влияние оказывают мощность передатчика и чувствительность приемника радиостанции, а также типы применяемых антенн. Радиостанции типа "Виола" имеют передатчики мощностью 8 Вт, приемники чувствительностью до 1 мкВ.

Антенна является составной частью любого радиоприемопередающего устройства. Приемная антенна преобразует электромагнитные волны в токи высокой частоты, передающая — электрические колебания высокой частоты в электромагнитные волны. В связи с тем что процессы, происходящие в приемопередающих антеннах, обратимы, для приема и передачи радиосигналов можно использовать одну и ту же антенну. По способу излучения радиоволн антенны разделяются на направленные и ненаправленные. В пожарной охране обычно используют ненаправленные антенны, т.е. имеющие круговую диаграмму излучения.

На стационарных радиостанциях в основном устанавливают антенны типа "Корзинка" и Стакан", на автомобильных — штыревую. Рабочие частоты антенн указаны на их основаниях. Эффективные средства оповещения дальности связи — увеличение высоты и применение направленных антенн.

При организации радиосвязи между гарнизонами пожарной охраны все более широко применяются коротковолновые радиостанции. Они имеют три фиксированных канала связи, благодаря чему можно работать в телефонном и телеграфном режимах, передатчик мощностью 50—80 Вт, приемник чувствительностью 3 мкВ, антенные устройства. Источниками питания служат два аккумулятора напряжением 24 В или осветительная электросеть. Дальность связи не менее 100 км.

7.ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ

7.1  ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Пожарные машины — это моторизованные средства с оборудованием, предназначенные для использования при тушении пожаров. Пожарными машинами являются: автомобили, самолеты, вертолеты, поезда, суда, мотопомпы.

Пожарные автомобили (ПА) предназначены для доставки в требуемый район боевых расчетов, огнетушащих средств и пожарного оборудования;подачи в необходимом количестве огнетушащих средств в очаги горения;выполнения ряда специальных работ перед началом и во время тушения пожара.В зависимости от назначения оборудования, которым укомплектованы ПА, их разделяют на основные, специальные и вспомогательные:основные служат для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарного оборудования и запаса огнетушащих средств, а также для подачи их в очаги пожара. Их делят на две группы: пожарные машины для тушения пожаров в городах и населенных пунктах, которые называются ПА общего применения, и пожарные машины для тушения пожаров на предприятиях народного хозяйства, которые называются ПА целевого применения;специальные предназначены для выполнения специальных работ при тушении пожаров. К ним относятся пожарные автолестницы, автомобили технической службы, газодымозащитной службы и др.;вспомогательные обеспечивают заправку топливом, подвоз грузов, ремонт пожарной техники и т. д.Первичным тактическим подразделением в пожарной охране является отделение на автоцистерне (АЦ) или пожарном автомобиле насосно-рукавном (АНР). Эти пожарные автомобили являются технической основой вооруженности пожарных частей. В нашей стране они создаются на шасси грузовых автомобилей отечественного производства: УралАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ и др. Наши пожарные машины характеризуются хорошими ходовыми качествами, высокой надежностью в эксплуатации и простотой обслуживания. Они сравнительно дешевы.Шасси — совокупность частей грузового автомобиля, служащих для передачи мощности от двигателя к ведущим колесам, для передвижения машины и управления ею. На раме шасси устанавливаются двигатель, кабина водителя, механизмы трансмиссий и движитель, т. е. ходовая часть. На шасси / с карбюраторным двигателем (под капотом) или дизелем 2 компонуются емкости, системы и механизмы, составляющие в целом пожарный автомобиль.АЦ имеет емкости с запасом воды и пенообразователя. Для тушения пожаров можно также использовать воду из водоемов, водопроводных сетей, от других пожарных цистерн.АНР имеют только запас пенообразователя, а воду забирают только из водоемов, водопроводных сетей или от других автоцистерн.АЦ и АНР оборудуются системами забора воды, насосами с водопенными коммуникациями, трансмиссией к насосу, дополнительной системой охлаждения двигателя и приводами управления.Общая компоновка систем АЦ (см.рис.8.1)определяется размещением пожарного насоса. На современных пожарных автомобилях насосы устанавливают в отсеках кабин боевого расчета или в отсеке кормовой части.С кабиной водителя 3 жестко соединена цельнометаллическая кабина боевого расчета 4. В передней части шасси, за кабиной боевого расчета установлена цистерна для воды 5  она показана прерывистой линией. На кронштейнах, приваренных к опорам цистерны, установлен стальной кузов 7. В отсеках кузова и на крыше размещается пожарное оборудование. Пожарный насос, приводы управления и приборы, а также бак для пенообразователя размещены в отсеке 8 задней части кузова.Маркировка и окраска пожарных автомобилей. Для обозначения ПА введена специальная маркировка: начальные буквы обозначают вид автомобиля; цифры после дефиса — главный параметр; в скобках указывают номер модели базового автомобиля, часто указывают еще и номер модели, выпускаемой производством (слово «модель» можно не писать). Пожарные автомобили обычно окрашивают в красный цвет. Опознавательные знаки наносятся белой краской. Марку ПА наносят слева сзади, номер пожарной части наносят на дверях кабины водителя и справа сзади, ниже номера части на кабине пишут название города.Тактико-техническая характеристика (ТТХ) АЦ является совокупностью показателей, определяющих технические возможности шасси и пожарного оборудования, запас огнетушащих средств и численность боевого расчета. Основные показатели ТТХ  АЦ-40(131)137:

- шасси – ЗИЛ-131;

- максимальная скорость движения – 80 км/ч ;

- подача насоса - 40л/с;

- вместимость цистерны 2400л;

- пенобака – ?;

- число мест боевого расчета – 7 человек;

- частота вращения вала насоса – 2700 оборотов /мин;

Технические возможности ПА можно эффективно реализовать только при условии содержания их в исправном состоянии и обеспечении рационального температурного режима в пожарных депо, особенно в зимних условиях. Температура воздуха в гаражах должна быть не ниже 5°С. При таком условии обеспечивается надежный пуск двигателей, и при следовании на пожар они быстро прогреваются. Учитывая дорожные условия, интенсивность уличного движения и тепловое состояние двигателя, ПА при следовании на пожар развивают максимально возможную скорость движения. Для тушения пожаров на АЦ имеется запас воды и пенообразователя. В пожарной охране используются АЦ: легкие с вместимостью цистерн до 2000 л — АЦ-ЗО(бЗА) 106Б, АЦ-ЗО(бб) 146 и др.;

средние с запасом воды 2000...4000 л — АЦ-40(130)63Б, АЦ-40'(131) 137 и др.;тяжелые с запасом воды 4000...5000 л .и пенообразователя 360л —Ц-1А, АЦ-40 (43-202). : с дизелем, АЦ-40(133ГЯ)181А-01.Вместимость цистерн и подача насосов на АЦ достаточны для тушения большинства пожаров. На крупных
пожарах:АЦ устанавливают на водоисточник или пода
ют воду с помощью ПНС или АНР.Возможность эффективной реализации показателей ТТХ определяется техническим совершенством ПА и имеющегося на нем пожарного оборудования, квалификацией боевых расчетов и уровнем профессиональной подготовки руководящего состава, условиями содержания ПА и качеством их обслуживания.Начальники пожарных частей и караулов должны знать устройство ПА, их технические возможности, а также мероприятия по обеспечению непрерывной боевой готовности ПА и работоспособности их механизмов и систем

3   4            5      6        7      6        8

Рис. 7.1. Пожарная автоцистерна АЦ-40(131) 137

/ — шасси: 2 — двигатель; 3 — кабина водителя; 4 — кабина боевого расчета; 5 — цистерна; 6 — отсеки кузова; 7 — кузов пожарного; 8-насосный отсек.

7.2 Машины пожарные первой помощи

Машины пожарные первой помощи предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и другого специального оборудования, проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожара до подхода основных сил и средств.

Автомобили пожарные пенного тушения предназначены доставки пенообразователя и подачи воздушно-механической пены в очаг пожара.

Автомобили пожарные порошкового тушения предназначены для доставки к месту пожара запаса огнетушащего порошка и подачи порошка в очаг пожара.

Автомобили пожарные газового тушения предназначены для доставки к месту пожара запаса газового огнетушащего состава и подачи газового огнетушащего состава в очаг пожара.

Автомобили пожарные газоводяного тушения предназначены для доставки к месту пожара средств создания газоводяной струи, тушения и охлаждения горящих объектов газоводяной струёй.

Машины пожарные комбинированного тушения предназначены для тушения пожаров несколькими видами огнетушащих веществ.

Автомобили пожарные рукавные предназначены для доставки напорных рукавов, прокладки на ходу напорных магистральных рукавных линий, обеспечения подачи воды или воздушно-механической пены, уборки рукавов по окончании тушения пожара.

Автомобили пожарные насосно-рукавные предназначены для доставки напорных рукавов и средств пожаротушения, прокладки напорных магистральных рукавных линий, обеспечения подачи воды или воздушно-механической пены в очаг пожара.

Мотопомпы пожарные предназначены для подачи воды из водоисточника к месту пожара как в сельской местности, так и на небольших промышленных объектах, где содержание автоцистерн и насосно-рукавных автомобилей невозможно или нецелесообразно по экономическим причинам.

Насосы пожарные

Насосы пожарные в зависимости от их конструктивных особенностей и основных параметров классифицируются на:

- насосы нормального давления;

- насосы высокого давления;

- комбинированные.

Насосы пожарные нормального давления

Насосы пожарные нормального давления - одно- или многоступенчатые пожарные насосы, предназначеные для подачи при давлении на выходе до 2,0 МПа воды и водных растворов пенообразователей температурой до 303° К (30° С), плотностью до 1010 кг/м3, массовой концентрацией до 0,5% при их максимальном размере 3 мм. Устанавливаются в закрытых отсеках пожарных автомобилей, в которых во время работы обеспечивается положительная температура.

Насосы пожарные комбинированные

Насосы пожарные комбинированные – насосы, состоящие из последовательно соединённых насосов нормального и высокого давления и имеющих общий привод.

7.16 Насосы пожарные вакуумные

Насосы пожарные вакуумные предназначены для создания разряжения в полости пожарного насоса и всасывающей линии с целью их заполнения водой при работе автоцистерн из открытых водоисточников.

8.3 Машины пожарные специальные

8.3.1 Автолестницы пожарные

8.3.2 Автоподъёмники пожарные

8.3.3 Автопеноподъёмники пожарные

8.3.4 Автомобили пожарные аварийно-спасательные

8.3.5 Автомобили пожарные связи и освещения

8.3.6 Автомобили пожарные газодымозащитной службы

8.3.7 Машины пожарные дымоудаления

8.3.7.1 Автомобили и автоприцепы пожарныe дымоудаления

8.3.7.2 Дымососы пожарные переносные

8.3.8 Автомобили пожарные оперативно-служебные

8.3.9 Автомобили пожарные штабные