Инструкция

по эксплуатации средств индивидуальной защиты органов дыхания при проведении проверки на комплектность, исправность и правильность функционирования основных составных частей, узлов и механизмов дыхательного аппарата на сжатом воздухе и условия при проведении проверки №1.

Проверка № 1 - вид технического обслуживания, проводимого в целях постоянного поддержания средств индивидуальной защиты органов дыхания  в исправном состоянии в процессе эксплуатации, проводят проверку исправности и правильности функционирования и действия узлов и механизмов СИЗОД, проводится с использованием  приборов контроля аппаратов дыхательных.

Проводится  владельцем СИЗОД,  командиром отделения для резервных СИЗОД,  под руководством начальника караула (в службе пожаротушения - старшего дежурной смены), после закрепления СИЗОД за газодымазащитником, непосредственно перед заступлением на дежурство а также перед  проведением всех  тренировочных занятий в СИЗОД если пользование СИЗОД предусматривается в свободное от несения караульной службы время (дежурства), после проверки № 2,  замены воздушных баллонов, а также не реже одного раза в месяц, если в течение этого времени СИЗОД не пользовались.

Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 1.

Используемые технические термины их сокращения.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Дыхательный аппарат на сжатом воздухе (ДАСВ).

Прибор контроля аппаратов дыхательных (ПКАД).

Система контроля аппаратов дыхательных (СКАД-1).

Контрольная установка (КУ-9В).

Спасательное устройство состоящая из шлем маска противогаз (ШМП-1),  легочный  автомат и  шланг редуцированного давления (СУ).

Спасательное устройство капюшоном состоящая из капюшона и шланга редуцированного давления (УСк).

Быстро разъемное соединение (БРС).

Тактико-технические характеристики (ТТХ).

Проверка ДАСВ проводится на контрольном посту ГДЗС на  столе для проведения проверок с  разделением для каждого рабочего места контроль параметров и ТТХ проводится  с использованием ПКАД в случае если проверка проводится на пожаре или учениях организуется передвижной пост со всеми условиями и возможностями для проведения качественной проверки при отсутствии приборов контроля ДАСВ проверка проводится в объеме рабочей проверки с добавлением пункта  проверка герметичности высокого и редуцированного давления.

Перед проведением проверки  ДАСВ в строгом порядке проверить ПКАД  на целостность основных  составных частей, комплектность и герметичность с макетом головы или проверочными дисками. Проверка проводится согласно заводской инструкции руководства по эксплуатации.

Проверка №1 ДАСВ

Полное собрание всех требуемых пунктов проверки «дыхательных аппаратов на сжатом воздухе» всех его типов основных  узлов,  механизмов и их составных частей, всех основных  производителей в различных вариантов исполнения на их комплектность и целостность, работы параметров и тактика - технических характеристик.

1. Проверка на целостность и комплектность аппарата.

2. Проверка на целостность и комплектность панорамной маски.

3. Проверка на включения и выключения легочного автомата.

4. Проверка наличия избыточного давления в подмасочном  пространстве

создаваемое основным  легочным автоматам.

5. Проверка работы  кнопки дополнительной подачи воздуха легочного автомата.

6. Проверка на герметичность клапана выдоха панорамной маски.

7. Проверка на сопротивление открытия клапана выдоха панорамной маски.

8. Проверка на герметичность высокого и редуцированного давления ДАСВ.

9. Проверка величины давления в баллоне при котором срабатывает звуковой

сигнал.

10. Проверка на герметичность спасательного устройства «СУ» с легочным

автоматом на разряжение «СУ».

11. Проверка работы  на сопротивление срабатывания легочного автомата

спасательного устройств «СУ».

12.  Проверка работы на исправность кнопки дополнительной подачи воздуха

легочного автомата спасательного устройства «СУ».

13. Проверка герметичности высокого и редуцированного давления ДАСВ с

подключенным  спасательным устройством «СУ».

14.  Проверка на целостность и комплектность спасательного устройства  «УСк»  .

15. Проверка работы редуктора.

16. Проверка давление воздуха в баллоне.

Методика проведения проверки на комплектность, исправность и правильность функционирования основных узлов, механизмов и их составных частей средств индивидуальной защиты органов дыхания, дыхательного аппарата на сжатом воздухе, всех производителей в различных вариантов исполнения.

1. Проверка на целостность и комплектность аппарата.

Проверку аппарата  проводят визуально требуется проверить: основные составные части, узлы и механизмы дыхательного аппарата на сжатом воздухе независимо от производителя и варианта исполнения на:

Проверка на комплектность.

1. Подвесная система аппарата: состоит из пластиковой спинки, двух плечевых, поясного и нагрудного ремней и их застежек, ремень крепления баллона с застежкой, ложемент.

2. Баллон с вентилем.

3. Редуктор.

4. Коллектор (для комплектации из двух баллонов).

5. Адаптер: состоит из БРС и шлангов редуцированного давления.

6. Шланг редуцированного давления для легочного автомата.

7. Легочный автомат.

8. Панорамная маска.

9. Шланг высокого давления или капилляр.

10. Сигнальное устройство с манометром.

11. Спасательное устройство: СУ или УСк.

Проверка на целостность.

1. Целостность и надежность крепления подвесной системы аппарата пластиковой спинки (с амортизатором), двух плечевых, поясного и нагрудного ремней и их застежек, ремень крепления баллона с застежкой, ложемента.

2. Надежность крепления редуктора к спинке, вентиля баллона к редуктору, а так же баллона к спинке подвесной системы.

3. Отсутствие механических повреждений узлов и деталей: баллона с вентилем (композитный баллон в защитном чехле),  выносного манометра, звуковое устройства, редуктора, основного и СУ легочных автоматав, адаптера, шлангов редуцированного давления, шлангов высокого давления (капилляров), шлангов редуцированного давления спасательного устройства СУ или УСк.

2. Целостность и комплектность панорамной маски.

Проверку панорамной маски проводят визуально требуется проверить основные составные части и узлы независимо от производителя и варианта исполнения на:

Проверка на комплектность: панорамная маска состоит из резинового корпуса с внутренним обтюратором, панорамного  стекла, рамка крепления стекла,  оголовье с крепежными и регулирующими застежками, подмасачника с клапанами вдоха, клапанной коробке и клапана  выдоха.

Проверка на целостность:

1. Отсутствие проколов, порезов и других повреждений резинового корпуса маски с внутренним обтюратором, повреждений и  видимости панорамного  стекла, целостности рамки крепления стекла,  крепежных и регулирующих застежек и отсутствия порезов на   ремнях   оголовье.

2. Правильность и надежность подсоединения подмасачника его целостность,

а также наличие и целостность на нем клапанов вдоха.

3. Целостность и надежность подсоединения корпуса клапанной коробке к резиновому корпусу панорамной маске и целостность  клапана  выдоха.

4. Надежность и правильность крепления легочного автомата к панорамной маске.

3. Проверка на включения и выключения легочного автомата.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Подготовка:

1. Для достижения герметичности и лучшего прилипания  макета головы с панорамной маской смочить макет головы водой.

2. Надеть на макет головы  панорамную маску и присоединить штуцер головы к коллектору системы контроля дыхательных аппаратов.

Проверка на выключение:  Нажать на кнопку байпаса до глухого щелчка, открыть вентиль баллона.

Вывод: При отсутствии давления на мановакуумметре  легочный автомат считается закрыт.

Проверка на включение : Рычаг (кран) переключения (вакуум, избыток) на системе контроля дыхательных   аппаратов установить на вакуум,  насосам создать разрежение в под масочном пространстве до включения легочного автомата.

Вывод: Сопротивления включения допустима если легочный автомат включается без дополнительного вмешательства.

4. Проверка наличия избыточного давления в подмасочном  пространстве      создаваемое основным  легочным автоматам.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка: Рычаг (кран) переключения (вакуум, избыток) на системе контроля дыхательных аппаратов  установить в нейтральном положении, визуально зафиксировать  показания  мановакуумметра.

Вывод: Избыточное давления в под масочном пространстве в норме, если показания постоянны в пределах параметров значений ТТХ дыхательных аппаратов (приложение № 1) пункт № 4.

5. Проверка работы  кнопки дополнительной подачи воздуха основного

легочного автомата.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка:  Нажать на кнопку байпаса легочного автомата.

Вывод:  Устройства дополнительной подачи воздуха  легочного автомата исправна если постоянно прослушивается подача  характерного потока воздуха при нажатии кнопки не создается большого усилия.

6. Проверка на герметичность клапана выдоха панорамной маски.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка: Убедиться что легочный автомат открыт в под масочном пространстве создано избыточное давление и отсутствует утечка   воздуха.

Вывод: Клапан выдоха герметичен если отсутствует характерный шипящий звук работы легочного автомата.

7. Проверка на сопротивление  открытия клапана выдоха панорамной маски.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка: Нажать на кнопку байпаса создавая давление в под масочном пространстве, визуально зафиксировать показания по  мановакуумметру системы контроля для проверки ДАСВ в момент остановки стрелки на шкале мановакуумметра или по началу выхода воздуха из  клапана.

Вывод: Сопротивление клапана выдоха в норме если момент  открытия составил не более максимального параметра избыточного давления   ТТХ ДАСВ  по шкале мановакуумметра.

8. Проверка на герметичность высокого и редуцированного давления.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Подготовка: Выключить основной легочный автомат, снять панорамную маску с макета головы, закрыть вентиль баллона.

Проверка: Визуально зафиксировать показания давления выносного манометра и контролировать  показания  манометра в течении минуты.

Вывод: Система высокого редуцированного давления герметична, если падение давления не превышает 2 МПа за 1 минуту.

9. Проверка величины давления, при котором срабатывает звуковой сигнал.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка: Убедиться что вентиль баллона закрыт, осторожно нажимая на кнопку байпаса, стравить давление из  воздушной системы  аппарата одновременно наблюдать за показаниями выносного манометра в момент срабатывания звукового сигнала визуально зафиксировать    показания   манометра.

Вывод: Звуковой сигнал исправен, если сработал в параметрах ТТХ   дыхательных аппаратов (приложения № 4) пункт № 3.

10. Проверка на герметичность спасательного устройства СУ с легочным   автоматом  на разряжение.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Подготовка:  Смочить макет головы водой (для лучшего прилипания и достижения герметичности), закрыть заглушкой клапан  выдоха, заглушить    штуцер легочного автомата спасательного устройства заглушкой или заглушить заглушкой шланг редуцированного давления, надеть  «шлем-маску»  спасательного устройства на макет головы, присоединить штуцер макета головы к коллектору системы для проверки ДАСВ.

Проверка: Рычаг (кран) переключения (вакуум, избыток) на системе контроля дыхательных аппаратов установить на  вакуум, насосам  по   мановакуумметру создать разрежение до 1000 Па рычаг переключения ( вакуум, избыток) в нейтральное  положение  контролировать    показания   мановакуумметра на системе контроля для проверки ДАСВ  в течении одной минуты.

Вывод: Спасательное устройство герметично, если падение стрелки не превышает более 100 Па в 1 минуту.

11. Проверка работы  легочного автомата спасательного устройства СУ на сопротивление срабатывания легочного автомата.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Подготовка: Соединить воздушный шланг с легочным автоматом спасательного

устройства и подсоединить к быстро разъемному   соединению   воздушного аппарата, открыть вентиль баллона.

Проверка: На системе контроля для проверки ДАСВ рычаг (кран) переключения  (вакуум,  избыток) установить на вакуум, при помощи насоса создать разрежение, визуально зафиксировать показания давления по манувакууметру  в момент  начала срабатывания легочного автомата.

Вывод: Сопротивления включения допустима если легочный автомат включается  при показаниях на шкале мановакуумметра «СК» от 50 до 350 Па.

12. Проверка работы исправности кнопки дополнительной подачи воздуха

легочного автомата спасательного устройства СУ.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка: Для проверки нажать на кнопку байпаса легочного автомата.

Вывод:  Устройства дополнительной подачи воздуха  легочного автомата исправна если постоянно прослушивается подача  характерного потока воздуха при нажатии кнопки не создается большого усилия.

13. Проверка герметичности высокого и редуцированного давления с

подключенным  спасательным устройством СУ.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка: Закрыть вентиль баллона, визуально зафиксировать показания давления выносного манометра,  в течении одной минуты  контролировать  показания.

Вывод: Система высокого редуцированного давления герметична если падение давления не превышает 1 МПа в течении 1мин.

14. Проверка на целостность и комплектность спасательного устройства УСк.

Проверка спасательного устройства проводится визуально осматривается капюшон должен быль чистый продезинфицированный без порезов и проколов шланг редуцированного давления и надежность его крепления к капюшону.

15. Проверка работы редуктора.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка: Стравить давления из системы аппарата, соединить переходником быстроразъемные соединения (БРС) для  спасательного устройства с (БРС) ПКАД, открыть вентиль баллона,  визуально зафиксировать показания  манометра на системе контроля для проверки ДАСВ, контролировать показания около минуты.

Вывод: Редуктор исправный, если показания постоянны в параметрах ТТХ дыхательных аппаратов (прил., № 1) пункт № 1.

16. Проверка давления воздуха в баллоне.

Выполняемые действия при проведении проверки:

Проверка: Полностью открыть вентиль баллона визуально зафиксировать показания по шкале  выносного манометра закрыть баллон.

Вывод: Давление в баллоне  менее 26 МПа , ДАСВ исправен.

Общий вывод: Дыхательный аппарат на сжатом воздухе  исправен  если все вышеуказанные пункты выполнены  с положительным выводам.

Приложение №1

Основные параметры ДАСВ контролируемых

при проведении проверки № 1

| № п/п | Наименование параметров | ПТС «ПРОФИ» | ПТС «ПРОФИ»М | ПТС «Базис» | АП «Омега» | АП «Север» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редуцированное давление, МПа | 0.7 - 0.85 | 0.55 – 0.9 | 0.6 – 0.9 | 0.45 – 0.9 | 0.5 – 0.9 |
| 2. | Срабатывание избыточного клапана, МПа | 1.2 – 2.0 | 1.2 – 2.0 | 1.3 – 2.0 | 1.1 – 1.8 | 1.1 – 1.8 |
| 3. | Срабатывания звукового сигнала, МПа | 5.0 - 6.2 | 5.0 - 6.0 | 5.0 – 6.0 | 4.9 – 6.3 | 4.9 – 6.3 |
| 4. | Избыточное давление в подмасочном пространстве, Па | 250 – 450 | 200 – 400 | 250 – 400 | 200 – 400 | 200 - 400 |
| 5. | Срабатывания легочного автомата спасательного устройства, Па | 50 – 350 | 50 – 350 | 50 – 350 | 50 – 350 | 50 – 350 |